ДУХОВЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие положения | 4 |
| --- | --- |
| 2. Цели и задачи проекта | 4 |
| 3. Комплексный градостроительный анализ | 5 |
| 4. Социально-экономические предпосылки развития территории | 7 |
| 4.1. Функциональный профиль территории города | 7 |
| 4.2. Демографическая ситуация и расчет перспективной численности населения | 10 |
| 5. Комплекс градостроительных мероприятий по основным функциональным зонам | 11 |
| 5.1. Развитие жилых зон территории города | 11 |
| 5.2. Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов | 15 |
| 5.3. Сохранение историко-культурного наследия территории | 16 |
| 5.4. Развитие объектов социальной инфраструктуры | 18 |
| 5.5. Санитарно-защитные зоны | 25 |
| 5.6. Инженерная подготовка территории и благоустройство | 27 |
| 5.7. Формирование природного каркаса территории | 29 |
| 5.8. Развитие транспортной инфраструктуры | 31 |
| 5.9. Охрана окружающей среды | 32 |
| 5.10. Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры | 34 |
| 5.11. Защита территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 43 |
| 6. Заключительные положения | 46 |
| Приложения | 47 |

Перечень используемых сокращений

АЗС 	– автозаправочная станция;

АТС 	– автоматическая телефонная станция;

ВЗ	– водоохранная зона;

ВЛ 	– высоковольтные линии;

ВОК 	– водоочистной комплекс;

ВОС 	– водопроводные очистные сооружения;

ГСМ 	– горюче-смазочные материалы;

ГРС 	– газораспределительные сети;

ДК 	– дом культуры;

ДОУ 	– детское общеобразовательное учреждение

ДРСУ 	– дорожное ремонтно-строительное управление;

ЖКХ 	– жилищно-коммунальное хозяйство;

КБО 	– комбинат бытового обслуживания;

КНС 	– канализационная насосная станция;

КОС	 – канализационные очистные сооружения

КРС 	– крупный рогатый скот;

КФХ 	– крестьянское фермерское хозяйство;

ЛОС 	– локальные очистные сооружения;

ЛПУ 	– линейное производственное управление;

ЛЭП 	– линии электропередач;

МО 	– муниципальное образование;

МОУ 	– муниципальное общеобразовательное учреждение;

МУП 	– муниципальное унитарное предприятие;

НОШ 	– начальная общеобразовательная школа;

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

ПДВ 	– предельно допустимые выбросы;

ПДК 	– предельно допустимые концентрации;

ПЗП 	– прибрежно-защитная полоса;

РП 	– распределительный пункт;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СДК 	– сельский дом культуры;

СК 	– сельский клуб;

СМУ 	– строительно- монтажное управление;

СНиП – строительные нормы и правила;

СОШ 	– средняя общеобразовательная школа;

СП 	– строительные правила;

СПК 	– сельскохозяйственный производственный кооператив;

СЗЗ 	– санитарно-защитные зоны;

СТО 	– станция технического обслуживания;

ТБО 	– твердые бытовые отходы;

ТП 	– трансформаторная подстанция;

ФАП 	– фельдшерско-акушерский пункт;

п.г.т. 	– поселок городского типа;

с.п. 	– сельское поселение;

д. 	– деревня;

п. 	– поселок;

с. 	– село;

р. 	– река.

1. Общие положения

Проект генерального плана Духовщинского поселения (далее также – районный центр, муниципальное образование) разработан Российской академии наук Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН в 2009 г.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в данном документе определяется функциональное назначение городских территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а также интересов всей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2018 г.

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2028 г.

Генеральный план определяет основные параметры развития города: перспективную численность населения, объемы строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

Материалы Генерального плана объединены в четыре основных блока:

- Комплексный градостроительный анализ территории.

- Стратегические направления градостроительного развития города.

- Градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам.

- Система первоочередных мероприятий.

В Генеральном плане выполнено зонирование территории с выделением жилых, производственных, общественных и рекреационных зон.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней: проектов планировок отдельных районов и зон города, целевых программ и др.

2. Цели и задачи проекта

Цель территориального планирования – создание благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития города, обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия.

Основными задачами территориального планирования являются:

- упорядочение функционального зонирования, снижение неравномерности пространственно-планировочного и социального развития различных территорий города;

- сохранение и восстановление памятников архитектуры, археологии, истории, исторической планировочной структуры, исторической городской  среды;

- органичное включение рядовой исторической застройки в общественный центр города, ее активное участие в развитии туристической  инфраструктуры при сохранении жилой функции в историческом центре;

- регулирование строительной и хозяйственной деятельности в целях сохранения историко-архитектурного своеобразия территории;

- формирование комфортной жилой среды при сохранении разнообразия  типов застройки, характерного для  городского округа;

- развитие многоуровневой системы объектов обслуживания;

- совершенствование транспортной инфраструктуры путем увеличения плотности улично-дорожной сети; совершенствование и  развитие системы инженерного обеспечения;

- дальнейшее развитие промышленного потенциала на основе наукоемких и экологически чистых технологий, интенсификация использования производственных территорий без увеличения их площадей, снижение доли производственных зон на территориях историко-культурного и природно-экологического каркаса;

- нормализация экологической ситуации.

3. Комплексный градостроительный анализ

С целью определения потенциала города для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения, был выполнен комплексный градостроительный анализ территории Духовщины.

В процессе оценка проанализированы следующие факторы:

- природные условия и ресурсы;

- эколого-гигиеническая ситуация;

- демографическая ситуация, экономическая база развития города, сферы занятости;

- современное использование территории города;

- планировочные ограничения – территории  с нормированным  градостроительным  использованием (водоохранные зоны, особо охраняемые природные территории, зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны от производственных, санитарно-технических, инженерно-технических объектов, зоны санитарной охраны, территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий и т.д.);

- территориальные ресурсы;

- состояние жилищного фонда и объектов обслуживания;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Выводы комплексного градостроительного анализа: Духовщина имеет достаточный потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения городской среды. К положительным факторам, определяющим перспективы развития города, относятся:

- значительный природно-ресурсный потенциал территории города и прилегающей пригородной зоны - лесные, земельные, водные, рекреационные и минерально-сырьевые ресурсы, благоприятные климатические и ландшафтные условия, выразительный рельеф;

- высокий архитектурно-композиционный и историко-культурный потенциал, сохранившиеся элементы исторической планировочной структуры, ценные объекты культурного наследия;

- достаточный научно-образовательный уровень населения, наличие учреждений культуры и искусства;

- исторически сложившееся поэтапное развитие городских территорий в соответствии с утвержденными градостроительными документами, что способствовало формированию четкой планировочной структуры города с выделением промышленной зоны, жилых районов, общественного центра и зеленых зон.

Однако, современная ситуация в Духовщине характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды, качество жизни населения и повысить инвестиционную привлекательность Духовщины:

- Демографическая ситуация и здоровье населения: отрицательный естественный прирост; низкая продолжительность жизни.

- Экологическая ситуация: загрязнение воздушного бассейна, водных ресурсов, почв; захламленность пойм малых рек и ручьев; устойчивый рост уровня загрязнения атмосферы от автотранспорта.

- Необходимость модернизации и развития инженерного комплекса города: организация надежной системы водоснабжения с нормативным качеством питьевой воды; развитие систем энергоснабжения; организация  современной  системы управления отходами; защита ряда городских территорий от затопления и подтопления; развитие современной системы водоотведения и др.

- Наличие значительного количества ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе устаревших морально и физически жилых домов.

- Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры.

4. Социально-экономические предпосылки развития территории

4.1. Функциональный профиль территории города

Город Духовщина является административно-хозяйственным центром района, он расположен на р. Царевич (приток р. Вопь) в 57 км северо-восточнее г. Смоленска, в 23 км к северо-западу от железнодорожной станции Ярцево на линии Вязьма – Смоленск.

Площадь территории г. Духовщины в пределах существующей границы по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 1094 га.

Административная структура Духовщинского городского поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Административная структура Духовщинского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта в составе поселения | Тип населенного пункта | Основание для наименования (название, дата, номер документа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Духовщина | город | Областной закон от 20.12.2004 года № 105-з |
| 2. | п. Льнозавод | поселок | Областной закон от 20.12.2004 года № 105-з |

Административного деления на районы город не имеет, но планировочная структура в целом представляет кольцевую систему:

- внешнее кольцо окружной дороги для грузового движения и объезда;

- внутреннего кольца жилых улиц, объединяющих промышленную и селитебную части города.

Город представляет собой единый жилой микрорайон с окаймляющей дорогой и прямоугольной, сложившейся сеткой улиц, служащих проездами.

Селитебная часть делится на 4 укрупненные части жилыми магистральными улицами со своими группами первичного обслуживания. Центр города формируется улицей Советской и центральной площадью и пересекается улицей Бугаева.

Основная композиционная ось – пешеходная ул. Советская.

В центральной части города размещено более 40% жилого фонда, административные и культурно-бытовые учреждения. Застройка преобладает одноэтажная.

В южном районе города также преобладает одноэтажная жилая застройка, имеется много индивидуальных фруктовых садов.

В северной части города расположены преимущественно промышленные объекты.

Существующий баланс территории Духовщинского городского поселения приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Баланс территории

| № п/п | Показатель | Существующее положение, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | км2 | % |
| 1 | Территория поселения | 1094 | 100 |
| 1.1 | земли населенных пунктов, в том числе: | 1094 | 100 |
| 1.1.1 | жилые | 271 | 24,7 |
| 1.1.2 | общественно-деловые | 37 | 3,4 |
| 1.1.3 | производственные | 61 | 5,6 |
| 1.1.4 | инженерных и транспортных инфраструктур | 119 | 10,9 |
| 1.1.5 | рекреационные | 5 | 0,5 |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного назначения | 503 | 45,9 |
| 1.1.7 | Иные земли поселений | 98 | 9 |

Сложившаяся планировочная структура в основном отвечает требованиям организации территориально-хозяйственного устройства муниципального образования на перспективу.

В границах Духовщинского городского поселения имеются следующие земельные участки, находящиеся в государственной собственности Смоленской области (таблица 3).

Таблица 3

Перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области, в границах Духовщинского городского поселения

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Наименование правообладателя объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67:07:02001 11:0005 | Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Советская, 1а | 4907 | ОГУЗ «Смоленский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»» |
| 2 | 67:07:02002 02:0013 | Духовщинский район, г. Духовщина, ул. К.Маркса, 97 | 13947 | ОГУП «Духовщинская межрайонная льносеменоводческая станция» |
| 3 | 67:07:00801 02:0001 | Духовщинский район, примерно в 4 км по направлению ЮЗ от южной границы г. Духовщины | 101000 | СОГОУ «Духовщинская специальная образовательная школа-интернат №1 VIII» |
| 4 | 67:07:02004 12:0003 | Духовщинский район, г. Духовщина ул. К. Маркса, д.11/29 | 946 | СОГУВ «Духовщинская станция по борьбе с болезнями животных» |
| 5 | 67:07:02001 06:0004 | Духовщинский район, г. Духовщина ул. М.Горького, д.1 | 24134 | СОГУВ «Духовщинская станция по борьбе с болезнями животных» |
| 6 | 67:07:02004 02:0008 | Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Советская, д.43/46 | 1247 | СОГУ «Центр занятости населения Духовщинского района» |

Основные направления развития экономики г. Духовщины

В расчетном периоде на предприятиях промышленности должно быть произведено техническое перевооружение и модернизация оборудования. В результате данных мероприятий производственные мощности предприятий вырастут, что позволит увеличить объем выпуска продукции. Износ активной части основных фондов уменьшится до 40 %. Прогнозируемый уровень рентабельности увеличится на 5-10%.

В целях привлечения в экономику и социальную сферу г. Духовщины молодых специалистов, улучшения жилищных условий жителей поселка, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, в перспективе целесообразно провести следующие мероприятия:

- выделить земельные участки для индивидуального строительства, оборудованные инженерной инфраструктурой;

- внедрить систему льготного кредитования молодых специалистов для индивидуального строительства и приобретения жилья.

В целях усиления роли малого бизнеса в экономической жизни городского поселения важно предусмотреть возможность повышения самозанятости населения, финансирование субъектов малого бизнеса для создания новых рабочих мест, выделение  субсидий, ссуд, компенсаций безработным гражданам для занятости их в качестве  индивидуальных предпринимателей.

Целесообразно привлечь субъектов малого предпринимательства к созданию  малых производств, таких как заготовка, переработка ягод, грибов, березового сока и другой продукции леса (в том числе с привлечением сезонных рабочих), цехов по сушке лекарственного и пряноароматического сырья.

Одним из основных направлений, способных придать динамизм социально-экономическому развитию г. Духовщины, является создание эффективного туристического комплекса. Основные усилия будут направлены на организацию познавательного, экологического, сельского и спортивного туризма.

Генеральным планом предлагается к реализации концепция развития агротуризма с координационным центром в Духовщинском городском поселении.

При разработке концепции агротуризма для оценки потенциалов развития был использован метод SWOT-анализа, в результате которого были выявлены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на успешную конкуренцию муниципального образования на рынке предложения агротуристических услуг.

Прогнозируемые результаты осуществления агротуристической деятельности:

- привлечение инвестиций в сельскую инфраструктуру и охрану природы;

- развитие сферы образования в области туристических и природоохранных профессий;

- рост благосостояния сельского населения, создание современной социально-бытовой инфраструктуры на селе;

- создание новых рабочих мест для сельского населения;

- стимулирование производства экологически чистых продуктов питания;

- развитие ремесел;

- увеличение объемов оказываемых в стране туристических услуг, в том числе для иностранных граждан.

Таким образом, эффективное использование и развитие имеющегося потенциала промышленности, сельского хозяйства, активизация туризма и деятельности малого предпринимательства должны способствовать финансовому оздоровлению и стабильному функционированию существующей структуры экономики г. Духовщины. Это позволит  решить главную задачу - улучшить качество и повысить уровень жизни населения, создать благоприятные условия для проживания и трудовой деятельности людей.

4.2. Демографическая ситуация и расчет перспективной численности населения

Демографическая ситуация формируется на основе показателей рождаемости, смертности и миграции. В прогнозируемом периоде наблюдается некоторое увеличение общего коэффициента рождаемости при этом остается высоким уровень смертности населения. Миграционные процессы не оказывают существенного влияния на изменение численности населения.

# Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 4267 человек. Из них население трудоспособного возраста –  2379 человек, население старше трудоспособного возраста – 1175 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных - 189 человек, из них 174 женщины, молодежь в возрасте 16-29 лет – 23 человека. При этом рост безработицы за период 2007-2008 гг. составляет 12,7%.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения города на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2008 и 2009 годов, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения.

Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г. Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения г. Духовщины на расчетный срок (2028 г.) обобщены в виде таблицы 4.

Таблица 4.

Прогноз численности населения

| Наименование городского (сельского) поселения/ населенного пункта | Численность населения на конец 2012 г., чел. | Численность населения на конец 2017 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Духовщинское городское поселение | 3983 | 3628 | 2847 |

В прогнозируемом периоде сохранится тенденция естественной убыли населения.

# 5. Комплекс градостроительных мероприятий по основным функциональным зонам

Система градостроительных мероприятий направлена на решение основных вопросов текущего и перспективного градостроительного формирования города. Каждый раздел посвящен специализированному направлению в сфере градостроительной деятельности, в целом все решения проекта направлены на улучшение состояния городской среды и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.

## 5.1. Развитие жилых зон территории города

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана г. Духовщины.

Жилой фонд города, по данным технической инвентаризации на 1 января 2009 г. составил 62,6 тыс. м2, из них с износом <65% - 49,6 тыс. м2, с износом >65% - 13 тыс. м2. В среднем на одного жителя приходится 15,1 м2 жилой площади, что значительно ниже среднестатистического общероссийского показателя (20 м2/чел.).

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом отчета 2004 года и расчетных периодов (таблица 5).

Таблица 5.

| Наименование | Отчет 2004 г., м2 /чел. | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г., м2 /чел. | 2025 г., м2 /чел. |
| Минимальная обеспеченность жилой площадью | 21,7 | 25 | 28,9 |

В течение расчетного срока жилого фонд города планируется увеличить до 82,3 тыс. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с  15,1 м2 в настоящее время до 28,9 м2 общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства составит порядка 19,7 тыс. м2.

Около 51,3 % жилой площади городского поселения размещается в одноэтажных жилых домах. Капитальная застройка в основном расположена в центре городского поселения.

Проектный объем нового жилищного строительства принят с учетом:

- полного обеспечения жильем на проектный срок механического притока населения при наиболее неблагоприятной демографической ситуации;

- выявления и обеспечения сноса ветхого и аварийного жилья.

Территориально-планировочный потенциал городского поселения дает возможность разместить на свободных территориях около 100 усадебных домов (при средней площади участков 0,10 га) и 2-х этажную жилую застройку.

Строительство возможно на свободных территориях в западной и юго-западной частях городского поселения.

При полной реализации проектных предложений расчетный жилой фонд составит 82,3 тыс. м2.

Кроме того, проектом предусматривается возможность выборочной застройки центра (2-х этажная) за счет сноса обветшавшего жилого фонда.

Исследование динамики показателей показало тенденцию увеличения ветхого и аварийного жилищного фонда в городе, в связи с чем проектом предусматривается проведение необходимых мероприятий по сносу аварийного жилья и капитальному ремонту ветхого жилья. Перечень ветхого и аварийного жилья представлен в  Приложении 1.

Из общего объема нового строительства 40% придется на малоэтажную и среднеэтажную застройку, 60 % на  индивидуальную (коттеджную) жилую застройку.

Организация территорий жилой застройки и новое жилищное строительство опираются на техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по территории города; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

В соответствии с проведенным анализом территориальных резервов около 80% намеченного объема жилищного строительства разместится  на свободных территориях в пределах городской черты.

Снос ветхого и непригодного к проживанию фонда составит около 2356,8 м2.

Типология жилого фонда по преобладающей этажности застройки

1.	Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков(2-4 этажа).  В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение  престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  порядка 3500 м2/га. Плотность застройки  по численности населения  (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 85-100чел/га.

2.	Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.

3.	Смешанная застройка  представлена многоэтажной застройкой (40%), малоэтажной высокоплотной (50%) и индивидуальной застройкой (10%). Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  порядка 4500 м2/га.

Типология жилого фонда по уровню комфортности

Социальное (муниципальное жилище). Величина жилищной обеспеченности  этого типа жилья ниже или равна среднегородским показателям. Бесплатное муниципальное жилье распределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 30% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 60% . Основная масса жилого фонда этого типа предполагается к размещению в многоэтажной высокоплотной застройке.

Массовый тип жилья (эконом-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья равна среднегородским показателям. Количество комнат в квартире равно или на 1 больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа около 40% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 25% .

Престижный тип жилья (бизнес-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире на одну или две больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 15% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 10% .

Высококомфортный тип жилья (элитный). Величина жилищной обеспеченности не нормируется. Она может быть от 60 и более м2 /чел. Количество комнат на две и более больше числа проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по территории города; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Основные первоочередные мероприятия по новому строительству и реконструкции жилищного фонда:

- Новое среднеэтажное, малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство в центральной части города.

- Выборочное уплотнение существующих кварталов в пределах действующих нормативов (в центральной и южной части города).

- Продолжение формирования и благоустройства районов нового малоэтажного строительства в южной части города.

- Ликвидация ветхого жилищного фонда в СЗЗ промузлов;

- Поэтапная реконструкция жилищного фонда первых массовых серий.

Основная цель – комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Реализация данной жилищной программы за 20-летний период зависит от многих факторов. Росту жилищного строительства как многоквартирного, так и индивидуального будет способствовать внедрение ипотеки и других новых видов кредитования и приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.).

## 5.2. Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов

Территория центральной части города Духовщины выделяется Генеральным планом в виде особой многофункциональной зоны городского центра. Здесь сосредоточена большая часть административных и обслуживающих объектов города, музей, храмы, магазины, автовокзал, финансовые учреждения.

Главные задачи центра г. Духовщины: возможность реализации функций общегородского масштаба - представительских, деловых, коммерческих, культурных, управленческих, туристических, жилых, информационных и прочих. Многофункциональность, культурное и средовое разнообразие зоны центра – необходимые условия выполнения перечисленных функций.

Организация общественных центров и системы обслуживания

Центр общегородского значения исторически сложился и сохраняется по ул. Советской.

Предлагается создание первичных групп обслуживания, исходя из радиусов доступности и удобства: магазины, детский сад - школа.

Система обслуживания представлена небольшими учреждениями, размещаемыми в большинстве случаев в приспособленных помещениях зданий.

Основные направления комплексного градостроительного развития зоны городского центра:

- продолжение архитектурно-планировочного формирования главных градостроительных узлов центра;

- реконструкция и благоустройство главных широтных и  меридиональных  улиц, предусматривающих организацию многофункциональных общественно-жилых зон, организацию автостоянок, озеленение и ландшафтный дизайн улиц;

- развитие центрального архитектурного ансамбля г. Духовщины;

- комплексное благоустройство главного градоформирующего ландшафтно-архитектурного комплекса города, организация рекреационной и обслуживающей зон;

- сохранение исторической планировочной структуры центра – исторических улиц, площадей, садов и парков, высотных доминант, ценных средовых фрагментов застройки при проведении современных градостроительных мероприятий;

- научная реставрация объектов культурного наследия г. Духовщины, их системное изучение, использование с учетом охранных требований;

- строительство в зоне центра многофункционального обслуживающего делового и коммерческого центра;

- реконструкция и ремонт существующих объектов и жилищного фонда.

Центральная зона Духовщины получит развитие при условии обеспечения экологической безопасности, также здесь возможна организация новой многофункциональной зоны градостроительного развития.

5.3. Сохранение историко-культурного наследия территории

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Духовщинского городского поселения (Приложение 2), в рамках переданных полномочий необходимо осуществление следующих мероприятий:

- Оформление охранных обязательств с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования.

- Проведение работ по формированию перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования.

- Проведение регулярного обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия.

- Разработка нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

- Разработка и реализация муниципальных целевых программ по сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного наследия.

- Разработка и утверждение перечня мероприятий по приспособлению и эффективному использованию объектов культурного наследия.

- Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Необходимо обеспечить разработку проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования (Приложение 2), в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областного закона от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

Вся территория исторического города, а также участки современной застройки, композиционно влияющие на восприятие памятников архитектуры,  вошли в систему зон охраны объектов культурного наследия, режимы которых регламентируют высотные, плотностные типологические, стилистические параметры как нового строительства, так и реконструкции.

Рекомендуется взять под охрану:

1. Здание пожарной команды – ул. Луначарского, 35/15;

2. Типография Афанасьевых – ул. Смоленская, 58/20;

3. Здание школы (бывшая школа) – ул. Советская, 39;

4. Дом жилой купца Лебедева. Ныне центр занятости населения – ул. Советская. 43/46;

5. Жилой дом купца Фалилеева, бывшая городская типография– ул. Советская, 57/44;

6. Памятник воинам – работникам Духовщинской МТС, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сквер возле «Сельхозтехники»;

7. Памятник партизану, установлен в честь партизанского движения Духовщинского района 1941-1943 гг., ул. Советская, сквер;

8. Школа интернат № 2, ул. Смоленская, 62;

9. Жилой дом Фалемова, ныне магазин «Универмаг» ул. Советская, 44/42;

10. Здание ул. К. Маркса, д. 36/55;

11. Здание ул. Советская д. 24;

12. Здание ул. Луначарского, 35/34 (угол ул. К.Маркса и ул. Луначарского);

13. Церковь Святого Духа ул. Советская д. 54.

Для памятников архитектуры охранные зоны устанавливаются с учетом сохранения характерной исторической среды, в ряде случаев включающей ценные здания и элементы исторической планировки. При определении их границ учитываются зоны оптимального композиционного влияния памятника, условия его обзора, а также сохранение визуальных связей между отдельными доминантами.

В целях обеспечения условий композиционного сохранения памятников градостроительского значения (доминант) в охранных зонах предусматриваются следующие мероприятия: постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или нейтрализация их дисгармоничных качеств, реконструкция зеленых насаждений, затрудняющих обзор памятника. В охранной зоне не допускается новое строительство.

## 5.4. Развитие объектов социальной инфраструктуры

В г. Духовщине сосредоточены объекты социальной сферы, которые обслуживают не только население города, но и Духовщинского района в целом. Поэтому развитие сферы обслуживания и формирование центров услуг строится по принципу частоты пользования учреждениями социально-культурного назначения, размещенными с учетом определенной соподчиненности центров. Ступени и ранги обслуживания непосредственно связываются с системами расселения.

Предприятия обслуживания по частоте посещений объединяются в три группы:

- первая группа включает в себя предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, продовольственные и промтоварные магазины с товарами повседневного спроса, спортплощадки, столовые, медпункты, предприятия бытового обслуживания. Эти учреждения должны быть максимально приближены к потребителям и находиться в пределах пешеходной доступности (с учетом скорости пешеходного движения около 4 км/час);

- вторая группа объединяет предприятия и учреждения периодического пользования: детские дошкольные учреждения круглосуточного функционирования, средние специальные школы, поликлиники, кинотеатры, комбинаты обслуживания, продовольственные и промтоварные магазины с ассортиментом товаров периодического спроса, рынки. Эти учреждения локализуются в центрах межрайонных систем расселения и обслуживают группу населенных мест;

- третья группа – предприятия и учреждения эпизодического пользования: театры, высшие учебные заведения, специализированные магазины, выставки, музеи, многопрофильные больницы и другие уникальные объекты.

Городские и сельские поселения – районные центры должны иметь стандартный набор учреждений обслуживания (детские дошкольные учреждения, школы, кинотеатры, небольшие больницы).

Расчет обеспеченности и потребности населения г. Духовщины в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания на прогнозируемый период представлен в таблице 6.

Таблица 6.

Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единицы измерения | Норма, на 1000 жит. | Существующая емкость | Обеспеченность на 1000 жит. | % от норматива | Потребность на расчетный период (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 43,00 | 140 | 32,81 | 76,30 | 140 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 124,00 | 600 | 140,61 | 113,40 | 600 |
| 3 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 10,00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Учреждения внешкольного образования | мест | 13,00 | 70 | 16,40 | 126,19 | 70 |
| 5 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | - | 1 | - | 100 | 1 |
| 6 | Высшие учебные заведения | объект | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Дома ребенка | объект | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Детские дома-интернаты | мест на 1 тыс. детей | 3 | 180 | 18,04 | 601,33 | 180 |
| 9 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Стационары всех типов | коек | 13,47 | 96 | 22,50 | 167,02 | 96 |
| 11 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | пос/см. | 18,15 | 70 | 16,40 | 90,39 | 70 |
| 12 | Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жителей | 2 | 6,09 | 304,66 | 2 |
| 13 | Станции скорой помощи | а/м | 1 на 10 тыс.жителей | 4 | 9,37 | 234,35 | 4 |
| 14 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 70-80 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади зала | 60-80 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 16 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 17 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 400 | 93,74 | 170,44 | 400 |
| 18 | Клубы | мест | 80 | 354 | 82,96 | 103,70 | 354 |
| 19 | Кинотеатры | мест | 25-35 | 200 | 46,87 | 156,24 | 200 |
| 22 | Музеи* | объект | 0,05 | 1 | 0,23 | 468,6 | 1 |
| 21 | Профессиональные театры* | мест | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Библиотеки | том | 4000 | 39891 | 9348,72 | 233,72 | 39900 |
| 23 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 280 | 980 | 229,67 | 82,02 | 980 |
| 24 | Рыночные комплексы | объект | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 90 | 21,09 | 52,73 | 115 |
| 26 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 | 6 | 1,41 | 15,62 | 25 |
| 27 | Прачечные | кг/смена | 120 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 28 | Химчистки | кг/смена | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 29 | Бани | мест | 5 | 88 | 20,62 | 412,47 | 88 |
| 30 | Отделения связи | объект | 1 на 10-15 тыс.жителей | 1 | 2,81 | 281 | 1 |
| 31 | Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. жителей | 1 | 4,69 | 469 | 1 |
| 32 | Отделения сбербанка | объект | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 1 | 0,70 | 70,29 | 1 |
| 33 | Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 1 | 4,69 | 469 | 1 |
| 34 | Пожарное депо* | а/м | 0,13 | 4 | 0,53 | 53,04 | 8 |
| 35 | Гостиницы | мест | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 36 | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 на 0,5 млн. чел | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 8 | 1,87 | 781,17 | 8 |

* Расчет производился с учетом обеспечения противопожарной безопасности территории МО «Духовщинский район»

Наиболее существенное отклонение по нормативам обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового назначения наблюдается по детским дошкольным учреждениям (-23,70%),  магазинам всех типов (-17,98%), предприятиям бытового обслуживания    (-84,38%), пожарным депо (-49,96%).

В городском поселении  отсутствуют бассейны крытые, помещениям для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы общего пользования. Проектом предлагается включение в перечень первоочередных мероприятий строительство перечисленных объектов культурно-бытового назначения. По остальным учреждениям необходимо изыскать возможности более эффективного использования имеющихся мощностей и предусмотреть расширение (увеличение количества мест) на расчетный срок. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Образование

Генеральный план предлагает сохранить сложившуюся структуру системы образования с учетом обеспеченности населения учреждениями образования согласно СНиП 2.07.01-89*. В районе нового жилищного строительства (южная часть города) планируется  размещение 1 детского дошкольного учреждения на 50 мест.

Здравоохранение

Проектное решение предусматривает следующие мероприятия:

- развитие сети стационарзамещающих видов помощи (стационары на дому, дневные стационары и т.д.);

- трансформация поликлиник в диагностико-консультативно-обслуживающие центры с созданием при них дневных стационаров, отделов восстановительного лечения и т.д.;

- модернизация Духовщинской центральной районной больницы.

- увеличение диапазона услуг и пропускной способности оздоровительных учреждений и качества оздоровительного обслуживания населения;

- создание условий для физического развития личности, стимулирования развития физической культуры и спорта;

- совершенствование материально-технической базы спортивных сооружений;

- увеличение зон массового отдыха, санаторно-курортных учреждений и повышение эффективности использования местных природных факторов для оздоровления населения.

Культура и искусство

Генеральный план предлагает сохранить сложившуюся систему объектов культуры и искусства, провести необходимые мероприятия по реконструкции существующих объектов (кинотеатр), приобретению музыкальных инструментов и аппаратуры, привлечению специалистов в культурно-досуговые учреждения, формировать современный библиотечный фонд.

Физкультура и спорт

Проектом предусматривается:

- реконструкция существующих стадиона и катка;

- сооружение открытых катков (2 катка площадью 150 м2);

- строительство новых спортивных объектов: физкультурно–оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном (400 м2);

- сооружение спортивных площадок.

Социальное обеспечение

Развитие системы социального обеспечения: пансионат для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Учреждения бытового обслуживания

В условиях имеющегося спроса на гостиничные услуги необходимо предусмотреть строительство гостиницы на 25 мест, по адресу ул. Советская, д. 22 на месте бывшей гостиницы.

Торговля и общественное питание

Проектом предусматривается реализация следующих мероприятий:

- строительство объектов торговли как розничной, так и оптовой, специализированных магазинов, размещение новых предприятий общественного питания (кафе, баров и т.д.);

- увеличение объемов розничного товарооборота также предлагается осуществлять за счет организации выездной торговли, внедрения прогрессивных форм и методов торговли, оптимизации режима работы торговых объектов. Особое внимание уделять расширению внутригруппового ассортимента по видам товаров, имеющим наибольший удельный вес в структуре товарооборота;

- внедрение современных экономичных малогабаритных видов технологического оборудования в качестве приоритетных направлений развития отрасли общественного питания, в том числе по приготовлению блюд в присутствии посетителей (микроволновых, электрических печей и духовок, блинных аппаратов, грилей и так далее);

- расширение спектра услуг, предоставляемых объектами общественного питания  (проведение торжественных мероприятий и прочее).

Ритуальное обслуживание

Генеральный план предлагает сохранить сложившуюся систему ритуального обслуживания.

Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Основным принципом формирования безопасной и удобной городской среды для маломобильных групп населения является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость, в том числе строительство специализированных жилых домов.

Перечень новых крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению в г. Духовщине представлен в таблице 7.

Таблица 7.

Объекты культурно-бытового назначения,

предлагаемые к размещению в г. Духовщине

| № п/п | Наименование | Район размещения | Год начала строительства / ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
|  | Детское дошкольное учреждение на 50 мест в районе нового жилищного строительства | Южная часть территории города | 2016 |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Физкультурно–оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном | На территории города | 2018 |
| 2 | Спортивные площадки | На территории города | 2015 |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Диагностические центры | В составе медицинских комплексов | 2016 |
| Прочие объекты обслуживания |
| 4 | Гостиница | На территории города | 2015 |
| 5 | Многофункциональный обслуживающий деловой и коммерческий центр | На въезде в город | 2018 |

Объекты нового строительства согласно проектному решению размещаются на площади аварийных жилых строений, намечаемых к сносу. Для ветхих строений возможно проведение работ по реконструкции и модернизации с последующим перепрофилированием типа здания. Для более детальной проработки размещения объектов культурно-бытового назначения требуются проектные изыскания.

Промышленные и коммунальные территории

Все промышленные объекты городского поселения остаются в пределах своих территорий без изменений. Для строительства новых объектов в проекте предлагается развивать северо-восточную производственную зону. Общая территория промышленных и коммунально-складских объектов (включая резервные площадки) составит на расчетный срок 83,65 га.

Одним из основных принципов дальнейшего развития производственной зоны должен стать переход на экологически сбалансированный механизм, снижение вредного экологического воздействия на природную среду, в том числе:

- комплексное благоустройство территории: строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- ликвидация выпусков сточных вод, локальная очистка производственных стоков;

- ликвидация несанкционированных бытовых свалок;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

- развитие системы вторичного использования и переработки отходов с целью уменьшения объемов отходов, размещаемых на полигонах;

- разработка проектов ПДВ предприятий в соответствии с действующими нормативами, разработка проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон, вынесение их на местность.

Ландшафтно-рекреационные территории

В качестве ландшафтно-рекреационных территорий используется пойма реки Царевич, а также участки, прилегающие к существующему стадиону. Для обеспечения рекреационных функций территория должна быть расчищена и благоустроена. Суммарная площадь рекреационных территорий составляет 77,11 га.

Организация массового кратковременного отдыха

Проектом предлагается организация зоны массового кратковременного отдыха населения к северу от городского поселения.

Размеры территории позволяют единовременно принять около тысячи посетителей, при этом интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха оставит около 15 га.

Предлагается разработать проект по расчистке русла р. Царевич на протяжении 1-1,5 км, созданию городского пляжа и оборудованию подъездов.

5.5. Санитарно-защитные зоны

Озеленение санитарно-защитных разрывов в сложивших промышленных и коммунально-складских зонах производится там, где это возможно без сноса жилого фонда и сокращения производственных территорий. При выделении новых производственных площадок закладываются нормативные санитарные разрывы и их озеленение. Площадь санитарного озеленения на проектный срок составляет 13,6 га.

Предприятия и объекты инженерной инфраструктуры, расположенные в г. Духовщине, проектов санитарно-защитных зон не имеют. На схеме границ зон с особыми условиями использования территории городского поселения санитарно-гигиенические ограничения показаны нормативные размеры СЗЗ на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.  В связи с этим необходимо разработать проекты СЗЗ для предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения:

- Газораспределительные пункты

- Насосные станции

- Теплоэлектростанции

- Газораспределительные станции

- Котельные

- Канализационные очистные сооружения

Основные инженерные объекты, относящиеся к II-Y классам опасности, сосредоточены в производственной зоне г. Духовщины - это котельные, электроподстанции, газораспределительные станции и пункты.

В нормативные санитарно-защитные зоны отдельных инженерных объектов попадает селитебная зона.

Размер санитарно-защитной зоны для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен определяться расчетной концентрацией в приземном слое и по вертикали с учетом  высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной, но не должен быть менее 50 м. Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэлектростанция | II | 500 |
| 2 | Газораспределительные пункты | Y | 15 |
| 3 | Центральные теплопункты | Y | 50 |
| 4 | Насосные станции | Y | 50 |
| 5 | Электроподстанции | Y | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 6 | Газонаполнительная станция | III | 300 |
| 7 | Газораспределительные станции | III | 300 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения |  | 400 |
| 9 | Котельные | Y | 50 |

Элементы внешней зоны

В городском поселении имеются 2 кладбища:

- расположенное в северо-западной части городского поселения в районе  ул. Заправочной, занимает площадь 1,8 га. Кладбище находится непосредственно в жилой застройке, подлежит закрытию;

- расположенное в юго-восточной части города, площадью 1,6 га с соблюдением необходимого санитарного разрыва.

В г. Духовщине имеется действующая с 1980 года свалка, площадью около 1 га, вместимостью 120 тыс. м3. Обслуживание свалки осуществляет МП РПОКХ г. Духовщины. Организация вывоза ТБО осуществляется МУП «УКХ».

Для обеспечения ее нормального функционирования необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Оборудование ограждений по периметру свалки.

2. Разработка схемы захоронения отходов (устройство карт для захоронения)

В настоящее время действующих скотомогильников на территории г. Духовщины нет.

5.6. Инженерная подготовка территории и благоустройство

Данный раздел разработан на основе изучений материалов о природных условиях города и материалов геологических изысканий и архитектурно-планировочной организации территории города.

Предлагаемые мероприятия производятся в объеме, необходимом для обоснования принятого архитектурно-планировочного решения и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки города выполнена на основе генерального плана проекта планировки методом проектных отметок с учетом максимального сохранения рельефа местности.

Организация поверхностного стока

В настоящее время в г. Духовщине водоотвод поверхностный, идущий в основном от поймы ручьев Витизевого и Безымянного, которые прорезают почти всю жилую зону с юго-запада на северо-восток к реке Березе. Водоразделом между этими ручьями является ул. Карла Либкнехта. Территория к северо-западу от пересечения улиц Смоленской и Горького имеет тенденцию падения рельефа в сторону р. Зимовец. Перепад отметок в черте города колеблется в интервале 229,5-211,0. Абсолютные  отметки уровня воды в реках Березе и Зимовец – 200,0.

Учитывая существующие условия рельефа, а также проектируемой малоэтажной застройки (до 5 этажей) предлагается на проектный срок строительство сети закрытых ливнестоков, максимально обеспечивающих селитебную зону.

В качестве водоприемника используется в конечном счете река Береза, очистные сооружения расположены в низовье ручья Витизевого. От пересечения улиц Цуранова и Горького коллектор по уклону рельефа направлен на восток к очистным сооружениям.

Водосточная сеть открытого типа представлена лотками, канавами и кюветами глубиной до 1,2 м. Крутизна откосов 1:1,5; 1:2,0; минимальные продольные уклоны 0,003.

В местах пересечения улиц с канавами должны быть запроектированы водопропускные сооружения.

Устройство водоемов, осушение заболоченных водоемов, регулирование русла рек и ручьев

На городской территории расположено большое количество водоемов разнообразной конфигурации, сравнительно неглубоких и небольших по площади. Это брошенные карьеры и ямы, канавы полива огородов, водоемы для противопожарных целей и искусственные копани глубиной 0,4-1,5 м, которые в летнее время хорошо прогреваются солнцем и создают угрозу возникновения инфекционных очагов, в связи с чем, по мере застройки города, они должны быть постепенно засыпаны.

На расчетный срок сохраняются и благоустраиваются 3 водоема в селитебной части города общей площадью 1,6 га: по ул. Глинки, по ул. Смоленской и в районе больничного комплекса, остаются пруды и в районе лесопарка на северо-западе, общей площадью 0,7 га.

Поймы рек и ручьев местами заболочены, кроме этого имеются отдельные заболоченные территории в районе хлебозавода, юго-западная часть города, откуда идут истоки ручья Витизевого, а также северо-западная часть города.

На заболоченных участках высокий уровень грунтовых вод, т.к. он гидравлически связан с русловыми водами. Замкнутые заболоченные участки представляют собой заторфованные суглинки глубиной до 2,0 м, затем водонасыщенные пески на глубину 4,0 м. Эти участки требуют засыпки дренирующим грунтом. Заболоченная пойма ручья Витизевого по ул. Советской (пойма ручья), ул. Бугаева (пойма ручья) и ул. Цуранова (подошва склона) питается грунтовыми водами, выходящими на поверхность склона, поэтому здесь необходимо на площади 2,9 га устройство дренажей открытого типа, аналогично дождевым, которые служат для осушения верхних слоев грунта и одновременно отводят поверхностные воды. Глубина канав до 2,0 м, ширина по дну – до 1,5 м.

Аналогичная система предусматривается для осушения территории на площади 8,5 га в северо-западной части города. Общая площадь осушения – 11,4 га.

Засыпка (пригрузка) грунтом пониженных заболоченных территорий составляет 9,5 га на глубину 0,5 м-1,5 м с объемом земляных работ около 95 тыс.м3.

Заболоченность поймы рек Березы, Зимовец и ручьев является неблагоприятным фактором по санитарным соображениям и требует в первую очередь регулирования русел. Предусматривается углубление и расширение русел, очистка от ила и захламленности, спрямления  наиболее извилистых участков, в целях создания хорошего продольного уклона, обеспечивающего достаточную скорость  воды, а также уполаживание крутых берегов, укрепление их древесно-кустарниковой растительностью.

Общая протяженность регулировании русел рек и ручьев в границах генплана составляет: река Зимовец – 1,5 км, река  Береза - 2,0 км, ручей Витизевый – 2,0 км, ручьи Безымянные – 2,5 км, общей протяженностью – 8 км.

## 5.7. Формирование природного каркаса территории

Планировочная концепция развития природного каркаса территории и системы озеленения города, определяет границы природно-рекреационных территорий, их классификацию и основные требования по режиму использования и охраны. Планируется довести обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования до 23 м2 на одного жителя города, с учетом благоустройства прилегающих к жилым районам лесопарковых зон.

Природный каркас Духовщины выполняет важнейшие природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции и включает различные по своему функциональному назначению территории природного комплекса:

- городские зеленые насаждения - парки, скверы, сады;

- леса зеленой зоны города, городские  лесопарки;

- ландшафты водных пространств -  прибрежная зона и пляж реки Царевич, озелененные долины малых рек и искусственных водоемов;

- зоны отдыха;

- ландшафты открытых пространств - луга и др.;

- озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (озеленение улиц, лечебно-оздоровительных учреждений и пр.).

Озеленение города проектируется как единая система озелененных территорий и открытых пространств – парков, скверов, садов, рекреационных и парковых зон, связанных с окружающими город лесопарками и лесами зеленой зоны.

Система рекреационных зон основного ядра города:

- Зона центральной части города – формирование единого ландшафтно-архитектурного комплекса, включающего зоны активного и прогулочного видов отдыха; систему озелененных благоустроенных улиц с объектами отдыха, спорта, обслуживания.

- Зона р. Царевич – реабилитация и благоустройство природного комплекса р. Царевич;  формирование защитного озеленения, благоустройство и инженерная защита берегов, расчистка русла; развитие объектов обслуживания; благоустройство городского пляжа и лодочной станции.

- Существующие зеленые насаждения – парки, скверы, бульвары, сады – сохранение зеленого фонда, благоустройство, уход.

Зеленые насаждения общего пользования представляют собой сложившуюся систему вдоль ул. Советской, скверами и участками парков вокруг прудов, соединенных ручьем, протекающим через весь город с запада на восток. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 5,5 га, примерно по 13 м2 на человека. Состояние садов и скверов удовлетворительное.

Система пригородных элементов природного каркаса:

- Леса зеленой зоны города – сохранение лесного фонда, расширение зеленой зоны для достижения нормативных параметров. Развитие сети учреждений длительного и кратковременного отдыха. Благоустройство лесов и мониторинг их состояния.

- Ландшафты открытых пространств – луговые, пахотные сельскохозяйственные угодья, преимущественно на северо-западе от города. Рациональное природопользование, организация водоохранных зон и строгое соблюдение водоохранных режимов,  увеличение площади лесов защитного назначения: проведение лесопосадок вдоль дорог, в овражно-балочных комплексах, на  эродированных землях и т.д.

В районах сложившейся застройки проектируются небольшие по площади скверы, в основном на свободных территориях. Скверы предусмотрены у общественных, административных зданий, на перекрестках улиц. Скверы общегородского значения, расположенные в центральной части города, должны иметь повышенную степень благоустройства и озеленения.

На расчетный срок проектируются озелененные пешеходные зоны по типу бульваров в районах новой малоэтажной застройки, предусмотрена организация буферных зеленых зон между производственными и жилыми зонами, устройство защитно-декоративного озеленения улиц и дорог.

В целом на долю территорий природного комплекса различных категорий предусматривается более 30% городских территорий, что приближается к эколого-градостроительным нормативам и должно обеспечить экологически комфортные условия проживания горожан, развития отдыха и спорта.

## 5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть. Городской транспорт

Развитие транспортной инфраструктуры Духовщины является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры. Проектом планировки существующая система в основном сохраняется. Схема магистральных улиц построена с учетом обеспечения удобной транспортной связью жилого района, центра города с коммунально-складскими и промышленными зонами и обеспечивает выход на внешние дороги с помощью восточной и западной объездных дорог.

Уличная сеть г. Духовщины имеет прямоугольное построение. Основными транспортными магистралями являются:

1. Улица Смоленская, по которой осуществляется въезд со стороны г. Смоленска, представляет собой в черте города проезжую часть шириной 8,5 м, обочины – по 2 м и тротуары по 1,5-3,0 м. Проезжая часть и тротуары заасфальтированы.

2. Улица Советская, пересекающая город с запада на восток, выполняет роль главной улицы, имеет ширину проезжей части 7-8 м, тротуаров – по 3-4,5 м, ширина в пределах застройки – 21-22 м.

3. Улица Бугаева благоустроена, ширина проезжей части – 8-9,5 м, тротуаров – по 1,5-3,0 м, ширина в пределах существующей застройки – 25 м. Улица также выполняет роль главной, проходящей с юга на север.

Все подходы к городу и объездная восточная автодорога представляют собой профили автодорог без устройства тротуаров.

Все остальные улицы, в основном выполняющие роль жилых, частично благоустроены, водоотвод в городе открытый.

Современное состояние уличной сети, на основании экономических изысканий, характеризуется следующими данными:

- общая протяженность улиц – 31,55 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 12,43 км, средняя ширина проезжей части – 7,0 м, площадь – 90175 м2.

- площадь в красных линиях – 556850 м2.

Подлежат реконструкции улицы г. Духовщины (ремонт дорожного покрытия, настил тротуарной плитки, оборудование освещения, ливневой канализации):

- ул. М. Горького,

- ул. К. Маркса,

- ул. К. Либкнехта,

- ул. Красноярская.

В целом уличная сеть недостаточно благоустроена, не везде обеспечен поверхностный водоотвод, проезжая сеть с твердым покрытием по многим улицам выше отметок прилегающей застройки. Улицы требуют комплексного благоустройства и реконструкции: капитального ремонта существующих покрытий, строительство новых, установки бордюрных камней, освещения, озеленения и установки малых архитектурных форм.

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры Духовщины - одна из приоритетных задач, определяющих возможность активизации экономических, культурных связей города и улучшение качества жизни, для чего предусмотрено:

- строительство комплексного центра обслуживания местного и транзитного транспорта, включающего:

- станцию технического обслуживания (не менее 5 постов),

- автозаправочную станцию (не менее 4- колонок),

- мини-гостиницу,

- предприятия торговли и кафе,

- пункты бытового обслуживания;

- сооружение автостоянки в центре городского поселения общей вместимостью 100 машино-мест для временного хранения легкового автотранспорта;

- рассмотреть возможность обеспечения населения городским транспортом.

Городской транспорт

В настоящее время городской транспорт в г. Духовщине отсутствует, однако потребность в нем имеется. В настоящее время потребность в городском транспорте компенсирует работа такси, которое недавно начало свое существование в г. Духовщине. Из автобусных маршрутов существуют только загородные, которые берут начало от автостанции по ул. Луначарского.

5.9. Охрана окружающей среды

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Духовщины направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, с реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом разработаны следующие основные экологически ориентированные планировочные решения:

    - В сложившихся экологических условиях развитие производственной зоны на период расчетного срока ограничивается в установленных территориальных границах. Предусмотрено упорядочение планировки промышленной зоны города, ее комплексное благоустройство, организация озелененных санитарно-защитных зон, проведение на предприятиях комплекса природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня вредного экологического воздействия.

    - На основании экологических требований в пределах городской черты должно быть запрещено размещение новых предприятий I-II классов санитарной вредности.

    - Предусмотрен поэтапный вывод жилого фонда из санитарно-защитных зон.

    - Необходима разработка комплекса мероприятий по охране водных ресурсов, включающего следующие направления:

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- восстановление нарушенных режимов малых водоемов;

- развитие научно-обоснованной системы мониторинга поверхностных и подземных вод.

    - Проектом предусмотрено развитие и усовершенствование планово-регулярной системы санитарной очистки территории городского поселения, нормативное обеспечение сооружениями санитарно-технического назначения:

- снижение потоков отходов за счет селективного сбора и организации предварительной сортировки, развития систем по утилизации вторресурсов;

- ликвидация несанкционированных свалок и пр.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территорий и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана, в том числе по следующим показателям:

- ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на селитебных территориях (вывод вредных и непрофильных предприятий, снижение площадей СЗЗ, расселение жилищного фонда и вывод объектов социальной инфраструктуры из экологически неблагополучных зон и СЗЗ);

- организация защитных зеленых зон между промышленными и жилыми территориями;

- экологическая реабилитация водных объектов поселения путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

- снижение водопотребления, обеспечение населения стандартной питьевой водой;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

- снижение шумового загрязнения селитебных территорий;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- снижение техногенной нагрузки на территорию городского поселения за счет создания системы управления движением отходов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры городского поселения;

- создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территорий;

- развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

- организация комплексной системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почв, зеленых насаждений и т.д.

5.10. Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры

Инженерное обеспечение территории г. Духовщины имеет большое значение для основных видов хозяйственной деятельности. На основе анализа существующих систем инженерного обеспечения предлагается следующий подход к оценке инженерной инфраструктуры в составе комплексной схемы оценки г. Духовщины.

Инфраструктурный потенциал отражает обеспеченность территории головными инженерными сооружениями и магистральными инженерными коммуникациями различного назначения; при этом учитываются следующие факторы:

- наличие отраслевых систем инженерного обеспечения и уровень оснащенности инженерными коммуникациями магистрального значения;

- возможность подключения к существующим магистральным коммуникациям.

По сочетаниям этих характеристик определяется оценочный класс территорий.

Дифференциальная неравноценность территории предопределяется различным расположением участков градостроительного освоения по отношению к сооружениям инженерного оборудования.

Газоснабжение

Газоснабжение города представляет собой двухступенчатую по давлению систему:

  - Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП, промышленных предприятий, отопительных котельных.

  - Газопровод низкого давления (200 мм вод. ст.), подающий газ от ГРП к жилым домам.

Газопровод давлением 0,6 МПа из ГРС по тупиковой схеме подключает 3 газорегуляторных пункта (ГРП), отопительные котельные и промышленные предприятия.

Генеральным планом предусматривается полная газификация городского поселения на расчетный срок. Количество объектов Духовщинского городского поселения, нуждающихся в газификации – 148 (п. Льнозавод - 52 дома частного сектора, магазин – 74 м2; г. Духовщина – 96 домов частного сектора).

План газификации Духовщинского городского поселения представлен в таблице 9.

Таблица 9.

План газификации г. Духовщины

| № п/п | Наименование улицы, переулка | Длина улицы, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Красноярская | 1100 |
| 2. | ул. Берзарина | 654 |
| 3. | ул. Квашнина | 500 |
| 4. | ул. Исаковского | 1700 |
| 5. | ул. Лесная | 410 |
| 6. | ул. Смоленская | 330 |

Жилые дома двух и трехэтажной застройки снабжаются газом для бытовых нужд. Газификация одноэтажной застройки предусматривает установку газовых плит, отопительных аппаратов и водоподогревателей для отопления и горячего водоснабжения.

Учет расхода газа в жилых домах предусматривается поквартирно бытовыми газовыми счетчиками.

В связи с переводом на природный газ и индивидуальные и групповые резервуарные установки демонтируются. Газопроводы монтируются из полиэтиленовых труб.

Предлагается замена существующих изношенных теплосетей на предизолированные трубы с системой сигнального аварийного оповещения протяженностью 4,6 км.

В соответствии с характером планировки и застройки города сети низкого давления запроектированы в виде самостоятельных систем для обособленных жилых районов. Надежность и бесперебойность газоснабжения обеспечивается многократным кольцеванием сетей.

Электроснабжение

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей нового поколения, отвечающих эколого-экономическим требованиям и современному техническому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями потребителей.

Выбор основных параметров подлежащих строительству, расширению, реконструкции или техническому перевооружению электрических сетей (сечение проводов, мощность силовых трансформаторов и т.д.) производился исходя из прогнозируемых нагрузок.

На территории города имеется 32 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 7972 КВА.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения г. Духовщины показал низкий коэффициент загрузки трансформаторов на подстанциях; на расчетный период самортизированы по нормативному сроку службы подстанции расположенные на территории района; на расчетный период воздушные линии напряжением 35 кВ и 110 кВ по сроку эксплуатации выработали свой лимит.

В 2007-2015 гг. отработают нормативные сроки службы:

1. ВЛ 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центр» - «Смоленскэнерго» Литейная-Духовщина №140, напряжение110 кВ, протяженность по трассе - 33,0 км, год ввода в эксплуатацию – 1960 г.

2. ПС 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центр» - «Смоленскэнерго» Духовщина, напряжением 110/35/10, существующая мощность трансформаторов - 2х10 МВА. Количество и установленная мощность трансформаторов ПС 35-110 кВ - 2/20.0 МВА.

Предусматривается к реконструкции и техническому перевооружению в 2007-2015 гг. подстанция 110/35/10 кВ Духовщина, в частности, в связи с полной амортизацией оборудования планируется реконструкция ПС с заменой трансформаторов и другого оборудования на современные типы, в т.ч.:

- замена трансформаторов 2х10 (2010 г.);

- замена в ОРУ 110 кВ ОД и КЗ на элегазовые выключатели, замена МВ на ЭВ – 3 ед. (2010 г.).

Основные показатели линии электропередачи Литейная-Духовщина напряжением 35-110 кВ, намечаемой к реконструкции в 2007-2015 гг.:

- марка и сечение провода - АС 120

- протяженность ВЛ 35-110 кВ по трассе - 16,6 км  (2010 г.)

Связь и информатизация

Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры района. Она обеспечивает потребности органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной и передаче данных.

В настоящее время г. Духовщина телефонизирован.

Духовщинский Узел электросвязи является структурным подразделением Ярцевского Центра электросвязи. В городе имеется АТС индекса ЦАТС, типа АТСКЭ «Исток»: 216200, г. Духовщина, ул. Советская, 69. Монтированная емкость ТФоП – 2048, задействованная емкость – 1841.

По линейным сооружениям в городе имеется пять распределительных радиофидеров напряжением 240 вольт. Фидеры подвешены на опорах линий электропередач. Нагрузка в городской черте составляет на 01.01.2009 г. – 518 основных точек, дополнительных точек нет.

Связь между центральной автоматической телефонной станцией и АТС сельских поселений осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

На территории города осуществляется телевизионное вещание.

Принципиальных изменений в структуре системы связи генпланом не предусматривается. Основным объектом связи остается районный узел связи.

Теплоснабжение

Существующая застройка городского поселения состоит из жилого фонда, учреждений культурно-бытового назначения и промышленных предприятий. Жилищный фонд состоит в основном из одноэтажного частного сектора с печным и газовым отоплением, а также 2-х, 3-х, 5-ти этажных зданий с теплоснабжением от котельных. Всего в Духовщинском городском поселении функционирует 13 котельных, основным видом топлива которых является газ.

Основными источниками тепла являются две крупные котельные, расположенные на ул. К. Либкнехта и ул. М.Горького. Наиболее крупной из которых является котельная, расположенная по ул. М.Горького и обеспечивающая теплом основную часть жилищного фонда города. В котельной установлены водогрейные котлы КВТС. Мелкие котельные, расположенные в центральной части города, обеспечивают теплом центральную часть города. Наиболее крупной из них является котельная, расположенная по ул. Смоленской.

Здания, расположенные на значительном расстоянии от центра обеспечиваются теплом от местных котельных

Магистральные теплосети г. Духовщины изношены на 90%, рассматривая схемы расположения теплосетей, можно увидеть, что теплотрассы, проложенные в различное время, имеют одинаковый износ.

Теплоснабжение и приготовление горячей воды для одноэтажной застройки предусматривается на местах в индивидуальных газовых нагревателях, а для зданий в 2-3 этажа, общественных зданий и промышленных предприятий проектируется централизованное теплоснабжение от существующих котельных с увеличением мощности за счет замены существующих котлов на более производительные.

Предлагается замена существующих изношенных теплосетей на предизолированные трубы с системой сигнального аварийного оповещения протяженностью 4,6 км.

Тепловая сеть подземная в непроходных каналах.

Водоснабжение

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения охватывает всю жилую застройку города, обеспечивая пожаротушение, и территорию промышленных предприятий.

В качестве источника хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения используются подземные воды данково-заволжского водоносного горизонта. Площадка водопроводных сооружений располагается в юго-западном направлении от жилой части города.

Существующие скважины рекомендуется использовать как резервные, за исключением тех, для которых не выдержаны зоны строгого режима (артскважины на территории кирпичного завода).

Для площадки водопроводных сооружений предусматриваются зоны санитарной охраны трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничений. Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена.

По данным, представленным муниципальным образованием, водопровод г. Духовщины изношен на 100% и требует полного реконструкции и капитального ремонта.

Состояние сетей водопровода и канализации, водозаборных и очистных сооружений, системы в целом, находится в неудовлетворительном состоянии, имеет степень изношенности 100% и требует полного капитального ремонта.

Промышленные предприятия имеют артезианские скважины автономные или соединенные с коммунальным водопроводом. Артскважины на территории кирпичного завода не имеют зон строгого режима и подлежат тампонажу.

Согласно заключению СЭС качество воды отвечает предъявляемым требованиям. Все существующие городские скважины оборудованы измерительной аппаратурой, имеют ограждения строгого режима. Скважины и павильоны находятся в удовлетворительном состоянии.

Среди перспективных направлений развития водоснабжения и канализации выделено устройство единой системы водоснабжения.

Проектом отмечена целесообразность дальнейшего использования системы централизованного водоснабжения в целях улучшения условий жизни населения

Система водоводов и необходимые мероприятия по их модернизации в Духовщинском городском поселении представлены в таблице 10.

Таблица 10.

Водоводы

| № | Расположение водовода | Протяженность, км | Собственник, балансодержатель и эксплуатирующая организация инженерных систем водоснабжения | Необходимые мероприятия по модернизации водоводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб | Итого |  |  |
|  |  | сталь | чугун | п/этилен | а/ц |  |  |  |
| 1 | ул. Смоленская |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена а/ц труб |
| 2 | ул. Луначарского |  | 2,5 |  |  | 2,5 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена труб |
| 3 | ул. К.Либкнехта |  | 1,5 |  |  | 1,5 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена чугунных труб |
| 4 | ул. Бугаева |  | 2,5 |  |  | 2,5 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена запорной арматуры, ремонт колодцев |
| 5 | ул. К.Маркса | - | - | - | - | - | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт колодцев |
| 6 | ул. Яковенко | - | 1 | - | - | 1 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена запорной арматуры |
| 7 | ул. М.Горького | - | - | - | - | - | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт колодцев, установка запорного вентиля |
| 8 | ул. Смирнова | - | 2 | - | - | 2 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт колодцев, запорной арматуры |
| 9 | ул. Исаковского | - | - | - | - | 2,5 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт запорной арматуры |
| 10 | ул. Москалева | - | 1 | - | - | 1 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт водоразборной колонки |
| 11 | ул. Козлова | - | 0,7 | 0,1 | - | 0,8 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт водоразборной колонки |
| 12 | ул. Цуранова | - | 2 | - | - | - | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена стальных труб |
| 13 | пер. Тихонова | 0,5 | - | - | - | 0,5 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена стальных труб |

Проектом предусматриваются мероприятия по модернизации артезианских скважин:

- замена устаревшего оборудования на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом;

- обеспечение безопасности объектов водоснабжения (средства охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения, систем экстренного вызова нарядов милиции);

- устройство капитальных периметральных ограждений и устройство искусственного освещения.

Канализация

Канализирование города принято по раздельной системе со сбросом в бытовую сеть производственных сточных вод, которые могут быть приняты в общую систему канализации с обязательным соблюдением условий и норм сброса промышленных сточных вод в бытовую канализацию.

В настоящее время единой системы канализации не существует. Население пользуется в основном надворными уборными. Оборудованы канализацией школа, больница и ряд жилых и общественных зданий.

Сточные воды от больницы перекачиваются канализационной насосной станцией на очистные сооружения биологической очистки производительностью 100 м3/сутки. Собственник инженерных сооружений систем водоотведения – Духовщинское городское поселение. Реконструкция очистных сооружений проводилась в 2005 году, мощность очистных сооружений - 600 м3/ сутки. Территория вокруг очистных сооружений в восточной части находится в удовлетворительном состоянии.

Однако очистные сооружения не охватывают полностью очистку сточных вод в городе, в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод в водных объектах наблюдается увеличение концентраций ряда загрязняющих веществ (различных форм азота, хлоридов, фосфатов, БПК, взвешенных веществ).

Для уменьшения стоков от промышленных предприятий необходимо повторное использование отработанной воды. Для приема производственных сточных вод в бытовую канализацию необходимо предусмотреть локальную очистку на каждом предприятии.

Схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа местности, планировочных решений, использованы существующие станции перекачки, напорные и самотечные коллекторы.

Запланированные мероприятия

Канализирование одноэтажной индивидуальной застройки проектом рекомендуется производить посредством септиков и фильтрующих колодцев.

Бытовые стоки по самотечным коллекторам поступают в КНС, откуда по напорным коллекторам стоки подаются на очистные сооружения.

Проектом принимается метод полной биологической очистки в искусственных условиях с доочисткой на биологических прудах. Очищенные стоки сбрасываются в реку Царевич. Степень очистки: БПК полн. – 5 м2/л, взвешенные - 5 м2/л, нефтепродуктов нет, pH – 7-8.

Генеральным планом предусматривается необходимость дополнительно канализовать ул. Исаковского,  ул. Квашнина,  часть  ул. Смоленская..

Создание единой системы канализации жилых и общественных зданий.

Устройство септиков на участках индивидуальной застройки.

Санитарная очистка территории

На расчетный срок предусматривается переход на полную механизацию очистки городского поселения, для чего требуется дополнительное количество техники (10 уборочных и 2 малогабаритные тротуароуборочные машины, 2 мусоровоза). На данный момент число специальных машин по вывозу мусора и уборке городских территорий составляет 2 мусоровоза, 2 ассенизационные машины.

В настоящее время для утилизации мусора используется оборудованная свалка, действующая с 1980 года свалка, площадью около 1 га, вместимостью 120 тыс. м3, территория свалки обвалована. Обслуживание свалки осуществляет МУП «Управление коммунального хозяйства» г. Духовщины. Организация вывоза ТБО в Духовщинском городском поселении также осуществляется МУП «Управление коммунального хозяйства».

Обезвреживание мусора производится методом полевого компостирования.

С целью оптимизации работы данного объекта необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Оборудование ограждений по периметру свалки

2. Разработка схемы захоронения отходов (устройство карт для захоронения)

Несанкционированных свалок в г. Духовщине нет.

Городскому поселению требуется устройство полигона ТБО с целью утилизации отходов. На последующих стадиях проектирования необходимо определение места для полигона ТБО.

Выводы

В целях модернизации и дальнейшего развития инженерного обеспечения г. Духовщины необходимо провести ряд мероприятий:

1. Ускорить темпы замены устаревшего оборудования и пришедших в негодность или не отвечающим современным требованиям тепловых сетей, линий электропередачи и подстанций.

2. Для улучшения газоснабжения необходимо внедрять новые технологии, особенно те, которые дают наибольший эффект (лизинг, поквартирное отопление, строительство крышных и пристроенных котельных, замену стальных труб на полиэтиленовые, автоматику  и телемеханику);

3. Выявленные проблемы водоснабжения и канализации должны быть решены в ближайшие 5-10 лет.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории города Духовщины, характеризующегося достаточно сложными природными и техногенными условиями, ориентирован на стабилизацию городской среды, инженерную защиту осваиваемой под застройку территории, дальнейшее инженерно-техническое благоустройство

5.11. Защита территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера согласно постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подразделяются:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

- пожары;

- взрывы;

- человеческие жертвы;

- массовые заболевания населения;

- перебои в обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

Для разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера необходимо отметить, что в Духовщинском городском поселении опасных природных процессов (землетрясения, оползни, сели, лавины, абразии, карстовые явления, суффозии, просадочность пород, наводнения, подтопления, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и др.), требующих превентивных защитных мер не наблюдалось.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть метеорологические:

- сильный дождь,

- сильный снегопад,

- гололед,

- усиление ветра до 20-25 м/с.

На территории Духовщинского городского поселения потенциальными источниками ЧС техногенного и биолого-социального характера являются возможные пожары, террористические акты, взрывы на автозаправочных станциях, складах ГСМ, разливы нефтепродуктов, также потенциально опасными источниками ЧС являются электроподстанции, водопроводные, канализационные сети, линии электропередач, аварии на железных и автомобильных дорогах, заболевание диких животных (бешенством).

Перечни и места расположения существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах которых размещается Духовщинское городское поселение, с указанием количественных характеристик поражающих факторов:

1. На территории Духовщинского городского поселения химически опасных объектов нет.

2. Перечень, объемы и места хранения ГСМ в г. Духовщине представлены в таблице 11.

Таблица 11.

Объемы и места хранения ГСМ

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Наименование нефтепродуктов | Объем, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «ЭДК Транспродукт» | Дизельное топливо, бензин | 2240 | Возможные разливы нефтепродуктов муниципального уровня |
| 2. | Роснефть АЗС № 115 | Дизельное топливо, бензин | 260 | Возможные разливы нефтепродуктов локального уровня |
| 3. | Роснефть АЗС № 47 | Дизельное топливо, бензин | 100 | Возможные разливы нефтепродуктов локального уровня |
| 4. | АЗС № 2 Беляченков Е.В. | Дизельное топливо, бензин | 100 | Возможные разливы нефтепродуктов локального уровня |

3. Зоны возможных затоплений (подтоплений) в г. Духовщине отсутствуют.

4. Духовщинскому городскому поселению лесные и торфяные пожары угрожать не будут.

Размещение пожарного депо в г. Духовщине: г. Духовщина, ПЧ-28, ул. Смоленская, д. 25/15, АЦ-40 (130), АЦ-40 (131), АЦ-40 (131), АЦ-40 (53),

Наличие и размещение пожарных гидрантов Духовщинского городского поселения представлены в таблице 12.

Таблица 12.

Пожарные гидранты Духовщинского городского поселения

| № ПГ | Тип линии | Диаметр трубопровода | Место расположения | Давление в сети МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Духовщина |
| 1 | Т | 100 | ул. Смоленская, д.30/18 | 2 |
| 2 | Т | 100 | ул. Смоленская, магазин №3 | 2 |
| 3 | Т | 100 | ул. Смоленская, во дворе школы-интерната | 2 |
| 4 | Т | 100 | ул. Горького, магазин | 2 |
| 5 | Т | 100 | ул. Смирнова, ЖКХ | 2 |
| 6 | Т | 100 | ул. Смирнова, д. 56 | 2 |
| 7 | Т | 100 | ул. Смирнова, д.45 | 2 |
| 8 | Т | 100 | ул. Смирнова, д. 71/23 | 2 |
| 9 | Т | 100 | ул. Коммунистическая, д.21 | 2 |
| 10 | Т | 100 | ул. Карла Маркса, д.21 | 2 |
| 11 | Т | 100 | ул. Карла Маркса, д.12/34 | 2 |
| 12 | Т | 100 | ул. Карла Маркса, детский сад | 2 |
| 13 | Т | 100 | ул. Бугаева, рынок | 2 |
| 14 | Т | 100 | ул. Бугаева, д.23 | 2 |
| 15 | Т | 100 | ул. Бугаева, д.93 | 2 |
| 16 | Т | 100 | ул. Цуранова ПУ-6 | 2 |
| 17 | Т | 100 | ул. Цуранова, д. 35 | 2 |
| 18 | Т | 100 | ул. К. Либкнехта, д. 65/67 | 2 |
| 19 | Т | 100 | ул. К. Либкнехта, д. 62 | 2 |
| 20 | Т | 100 | ул. Советская, отделение связи | 2 |
| 21 | Т | 100 | ул. Советская, отделение связи | 2 |
| 22 | Т | 100 | ул. Ярцевская, д. 17 | 2 |
| 23 | Т | 100 | ул. Цуранова, д. 1а | 2 |
| 24 | Т | 100 | ул. Цуранова, д. 50/47 | 2 |
| 25 | Т | 100 | цл. Луначарского, д. 60 | 2 |
| 26 | Т | 100 | ул. Советская, д. 37/66 | 2 |
| 27 | Т | 100 | ул. Советская, д. 58/51 | 2 |
| 28 | Т | 100 | перекресток ул. Москалева-Луначарского | 2 |
| 29 | Т | 100 | ул. Москалева, д. 7 | 2 |
| 30 | Т | 100 | перекресток ул. Москалева-Коммунистическая | 2 |
| 31 | Т | 100 | ул. Москалева, хлебокомбинат | 2 |
| 32 | Т | 100 | ул. Смоленская, д. 32/15 | 2 |
| 33 | Т | 100 | ЦРБ, корпус терапевтического отделения | 2 |
| 34 | Т | 100 | ЦРБ, корпус хирургического отделения | 2 |
| 35 | Т | 100 | ул. Исаковского, д. 10 | 2 |
| 36 | Т | 100 | ул. Исаковского, медсклад | 2 |
| 37 | Т | 100 | ул. Молодежная, д. 3 | 2 |
| 38 | Т | 100 | ул. Советская, Госбанк | 2 |
| 39 | Т | 100 | ул. Квашнина, д.10 | 2 |
| 40 | Т | 100 | ул. Луначарского, д.86 | 2 |
| 41 | Т | 100 | ул. Бугаева, д.23/39 | 2 |
| 42 | Т | 100 | ул. Советская, д.77/53 | 2 |
| 43 | Т | 100 | ул. Шацкого, д.9 | 2 |
| 44 | Т | 100 | ул. Садовая, д.15 | 2 |
| 45 | Т | 100 | ул. Садовая, д.10а | 2 |
| п. Льнозавод – Сырьевая база |
| 1 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 2 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 3 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 4 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 5 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 6 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 7 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 8 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 9 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 10 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 11 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |
| 12 | Т | 100 | территория сырьевой базы | 2 |

Наличие и размещение пожарных водоемов на территории г. Духовщины представлены в таблице 13.

Таблица 13.

Пожарные водоемы на территории г. Духовщины

| № ПВ | Тип водоема | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | искусственный | ЗАО ЭДК «Транспродукт» | подземный резервуар |
| 2 | искусственный | ЗАО ЭДК «Транспродукт» | подземный резервуар |

6. Заключительные положения

Реализация Генерального плана – сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной городской среды. Его успех определяется  деятельностью городских властей, служб города, проектировщиков и в большой  мере зависит от заинтересованности и включенности в эту деятельность городского сообщества в целом. В ближайшем будущем предстоит большая работа по разработке Правил землепользования и застройки г. Духовщины, специализированных городских программ по отдельным направлениям городского хозяйства, созданию проектов планировки различных территорий города, а также разработка специализированных проектов инженерных и транспортных систем, охране окружающей среды.

Проведение комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий будет способствовать формированию городской среды Духовщины XXI века в русле общечеловеческих духовных и культурных ценностей, содействовать развитию экономики, открытости города и дальнейшему формированию межрегиональных и международных экономических и культурных связей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Перечень жилых строений, относящихся к ветхому

и аварийному жилищному фонду

| № п/п | Место положения дома | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Смоленская область, г. Духовщина, ул. К. Маркса, д. | 160 |
| 2. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Восточная, д. 2 | 99,9 |
| 3. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 5 | 75,6 |
| 4. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 7 | 72,6 |
| 5. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 11 | 82,8 |
| 6. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 12 | 60,3 |
| 7. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 13 | 219,4 |
| 8. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 12 а | 123,9 |
| 9. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 15 | 185,1 |
| 10. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 16 | 104,1 |
| 11 | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Духовщинская, д. 4 | 62,8 |
| 12. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Заправочная, д. 2 | 70,9 |
| 13. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Заправочная, д. 7 | 119,2 |
| 14 | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Заправочная, д. 10 а | 120,4 |
| 15. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Заправочная, д. 1 | 84,1 |
| 16. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 72,1 |
| 17. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 46,6 |
| 18. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 149,7 |
| 19. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 73,4 |
| 20. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 67,4 |
| 21. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Заречная, д. 2 | 156,6 |
| 22. | Смоленская область, Духовщинский район, пос. Льнозавод, ул. Восточная, д. 4 | 150,9 |
|  | ИТОГО: | 2356,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Памятники археологии, науки, культуры и искусства Духовщинского городского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Датировка памятника | Категория охраны | Документ о принятии на охрану | Техническое состояние | Современное использование | Земельная принадлежность | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
| 1. | Здание, где в городском училище работал педагог Вахтеров Василий Порфирьевич. Учились исследователи Центральной Азии академик Козлов Петр Кузьмич и выдающийся ученый, Герой Социалистического Труда, академик Петров Борис Николаевич (на здании установлена мемориальная доска) | 1875-1880 | М | №358 | Неуд. |  | Земли города | г. Духовщина, ул.Советская, д.39 |
| 2. | Место, где в борьбе с белобандитами погиб 30.10.1919г. революционер-большевик Смирнов Василий Иванович (на здании установлена мемориальная доска) | 1919г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Земли города | г. Духовщина, на углу улиц Советская и им. Смирнова д.43/46 |
| 3. | Памятник В.И.Ленину, спасённый жителями во время оккупации района гитлеровцами | 1939г. 1941г. 1943г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Земли города | г. Духовщина ул. Смоленская, 62 школа-интернат |
| 4. | Место, где в 1943 году при освобождении г. Духовщины советские войска вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях соединениям и частям присвоено наименование «Духовщинских». Установлен памятный знак | 1943г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Земли города | г. Духовщина, площадь, братское кладбище |
| 5. | Пушка 122 мм, установленная в честь воинов 43-й и 39-й армий, освобождавших г. Духовщину и район от фашистских захватчиков в 1943г. | 1968г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Земли города | г. Духовщина, центральная площадь. |
| 6. | Памятное место – Родина путешественника академика Козлова Петра Кузьмича (названа улица) | 1863г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Земли города | г. Духовщина |
| 7. | Братское кладбище, где похоронены 6144 советских воина, погибших в период ВОВ. Здесь похоронены Герои Советского Союза лейтенант Яковенко Василий Гордеевич (погиб 23. 09. 1943 г. в районе д. Дегтяри, открыт бюст на братском кладбище в 1975 году, его именем названа улица и установлена мемориальная доска) и рядовой Соловьев Василий Иванович (погиб 28. 08.1943 года в д. Жуково, 09.05.1966г. установлена мемориальная доска) | 1941-1943гг. 1954-1956гг. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Земли города | г. Духовщина, центральная площадь |
| 8. | Могилы борцов за установление Советской власти в Духовщинском уезде и могила Москалева Г.Г, первого председателя Духовщинского уездного комитета партии | 1917г. 1919г. 1920г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Земли города | г. Духовщина, сквер на углу ул. Советская и ул. Смирнова |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
| 1 | Земская больница: Больничный корпус Больничный корпус Больничный корпус | Нач.XXв. | М | №251 | Аварийное состояние Корп №1 | Районная больница | Земли города | г. Духовщина, ул.Советская, 16 |
| 2. | Здание присутственных мест | Нач.XXв. | М | №251 | Аварийное состояние | Милиция | Земли города | г. Духовщина, ул.Советская, 24 |
| 3. | Дом купца Рябикова | Нач.XXв. | М | №251 | Уд. | Финансовый отдел | Земли города | г. Духовщина, ул.Советская, 65/49 |
| 4. | Дом купца Рябикова | Нач.XXв. | М | №251 | Уд. | Магазин «Хозтовары» | Земли города | г. Духовщина, ул.Советская, 63 |

# Footnotes

Концепция развития агротуризма в МО «Духовщинский район», а также SWOT-анализ представлены в Пояснительной записке к Генеральному плану г. Духовщины (с. 56).

Методика расчета численности населения представлена в Пояснительной записке к Генеральному плану г. Духовщины  (с. 39).

# Нормативы градостроительного проектирования Смоленской области (утв. постановлением Администрации Смоленской области от 5 июня 2007 г. N 207) (с изменениями от 15 мая 2008 г.)