Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Облкоммунэнерго»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Духовщинского городского поселения

г. Смоленск, 2014

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения поселения	12

1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения	19

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения	21

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения	30

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	38

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	41

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	41

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема     сточных вод.	49

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	54

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	54

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	59

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	60

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	60

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	60

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	61

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	61

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	63

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	65

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Духовщинского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план Духовщинского городского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Духовщинском городском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Духовщинского городского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения

Город Духовщина является административно-хозяйственным центром района, он расположен на р. Царевич (приток р. Вопь) в 57 км северо-восточнее г. Смоленска, в 23 км к северо-западу от железнодорожной станции Ярцево на линии Вязьма – Смоленск, насчитывает 4267 жителей. Город соединен шоссе местного значения с автомагистралью Москва – Минск. Сеть дорог местного значения обеспечивает внутрирайонные транспортные связи.

Площадь территории г. Духовщины в пределах существующей границы по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 1094 га.

Селитебная зона г. Духовщины с периметральной застройкой прямоугольных кварталов индивидуальными домами с участками (до 1600 м2) имеет очень низкую плотность. Отдельные участки застроены двухэтажными каменными домами и пятиэтажными в западной части. Селитебная территория составляет 308 га.

Городской центр развивается на базе сложившейся центральной площади по ул. Советской, здесь же расположены основные предприятия обслуживания.

Существующие промышленные предприятия города расположены преимущественно в северной части города. Часть промышленных предприятий города размещена среди жилых кварталов.

Территории, занятые промышленными предприятиями, составляют 61 га.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур равномерно распределены по территории городского поселения и составляют 119 га.

В состав территории под жилой и общественной застройкой входит большая площадь под индивидуальными садами. Размеры индивидуальных участков часто превышают 0,15 га при каждом домовладении.

Для размещения нового промышленного строительства может быть использована северо-восточная территория города.

Здания культурно-досугового и торгового назначения расположены в основном по улицам Советской, Смоленской и Бугаева.

Школа расположена в северо-восточной части города. Больница на западе по улице Советской.

Генеральным планом выделены следующие основные планировочные зоны:

- Жилая зона расположена в центральной части городского поселения.

- Общественно-деловая зона занимает центральную часть г. Духовщины.

- Промышленные зоны расположены в северной, северо-западной и юго-восточной части территории.

- Зона инженерной инфраструктуры равномерно распределена по территории г. Духовщины: северная, западная, центральная и южная части территории.

- Зона рекреации включает в себя парки, скверы, объекты культурно-спортивного назначения (стадионы, спортивные площадки) и преимущественно расположена в центральной и северо-восточной части районного центра.

- Зоны специального назначения расположены в северо-западной и юго-восточной части Духовщинского городского поселения (кладбища).

Город представляет собой единый жилой микрорайон с окаймляющей дорогой и прямоугольной, сложившейся сеткой улиц, служащих проездами.

Селитебная часть делится на 4 укрупненные части жилыми магистральными улицами со своими группами первичного обслуживания. Центр города формируется улицей Советской и центральной площадью и пересекается улицей Бугаева.

Основная композиционная ось – пешеходная ул. Советская.

В центральной части города размещено более 40% жилого фонда, административные и культурно-бытовые учреждения. Застройка преобладает одноэтажная.

В южном районе города также преобладает одноэтажная жилая застройка. Имеется много индивидуальных фруктовых садов.

В северной части города расположены преимущественно промышленные объекты.

По улице Советской расположены сквер и детский городок. На юго-востоке – парк Победы. Прямые улицы делят территорию города на небольшие кварталы правильной формы, застроенные в основном одноэтажными жилыми домами усадебного типа. Средний размер квартала 3,5 га. Двухэтажных домов в городе насчитывается 25 зданий, трехэтажных – 4 здания, пятиэтажных – 2 здания. Расположены они в основном по ул. Смоленская, К. Либкнехта, Цуранова, М. Горького.

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения Духовщинского городского поселения на 01.01.2008 г. составила 4267 человек, что составляет 25,0% от общей численности населения района, плотность населения 3,9 чел./га, на 01.01.2013 г. – 4180 чел.

За период с 1996-2007 гг. произошло сокращение численности населения примерно на 900 человек. Демографическая ситуация формируется на основе показателей рождаемости, смертности и миграции. В прогнозируемом периоде наблюдается некоторое увеличение общего коэффициента рождаемости при этом остается высоким уровень смертности населения. Миграционные процессы в настоящее время не оказывают существенного влияния на изменение численности населения.

Динамика численности населения демонстрирует тенденцию медленного сокращения его общей численности в результате «демографического перехода», свойственного индустриальным обществам. Демографическая ситуация (как и в целом по Смоленской области) характеризуется высокими показателями убыли населения.

Рисунок 1  – Динамика численности населения г. Духовщины.

В прогнозируемом периоде сохранится тенденция естественной убыли населения. По прогнозным расчетам среднегодовая численность населения городского поселения в 2018 г. составит 3628 человек, к 2028 г. – 2847 человек. Таким образом, к 2028 г. в г. Духовщине ожидается сокращение общей численности населения. На сложившуюся динамику прогнозируемой численности населения оказывают влияние отрицательное сальдо миграции (отток населения превышает приток) и естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью).

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций социально-экономического развития территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал городского поселения. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых в экономике, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы, потребность в системе водоснабжения и водоотведения.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения города на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2009 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения.

Прогнозирование численности населения г. Духовщины производилось на период до 2028 г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

, где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2008 г.,

b - ежегодное число родившихся в населенном пункте,

d - ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определено как среднее значение соответствующих показателей за 1999 – 2008 гг.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения на 2012 г., 2017 г. и 2028 г. обобщены в следующей таблице. Таким образом, в прогнозируемом периоде сохранится тенденция естественной убыли населения.

Таблица 1

Прогноз численности населения

| Наименование городского (сельского) поселения/ населенного пункта | Численность населения на 2013 г., чел. | Численность населения на конец 2017 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Духовщинское городское поселение | 4180 | 3628 | 2847 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения поселения

Водоснабжение г. Духовщины базируется на эксплуатации подземных вод и осуществляется из 3 эксплуатационных скважин, обеспечивающих 284 жилых дома питьевой водой (4240 жителей), что составляет 99,37% жителей Духовщинского городского поселения.

Источником водозабора для городских скважин служат подземные воды донково-заволжского водоносного горизонта:

Скважина №1 – дебит 480 м3/сутки – 1979 г.;

Скважина №2 – дебит 312 м3/сутки – 1977 г.;

Скважина №3 – дебит 648 м3/сутки – 1972 г.

Водоносный горизонт заключен в доломитово-известковых песчаниках. Воды напорные самоизливающиеся. Верхнедевонский водоносный комплекс представлен двумя артезианскими водоносными горизонтами, распространенными повсеместно. Глубина залегания их в долинах рек 20-50 м, на водоразделах 100-125 м. Общая мощность обводненных пород колеблется от 50 до 85 м. Водообильность комплекса зависят от трещиноватости и закарстованности известняков и доломитов. Статические уровни устанавливается в среднем на глубине 30-37 м, часто происходит самоизлив в скважине. Удельные дебиты изменяются от 0,1 до 5 л/сек.

Движение подземных вод направлено от водоразделов к речным долинам, где они дренируются. Средний модуль эксплутационных запасов водоносного комплекса составляет 2,2 л/сек на 1 км2.

Подчиненное значение с точки зрения возможного использования в качестве источника водоснабжения имеют воды четвертичных отложений, среди которых выделяются 4 водоносных горизонта: аллювиальный, надморенный, межморенный и подморенный. Из них только межморенный и подморенный используются для водоснабжения.

Межморенный горизонт заключен в песчано-гравийные отложения между московской и днепровской моренами. Мощность песков изменяется от 2-3 до 36 м, в среднем составляет 10-12 м. Глубина его залегания колеблется от 3 до 30 м. Горизонт напорный, величина напора составляет 15-20 м в понижениях. Статический уровень устанавливается на глубине 2-3 м в долинах рек и 15-20 м на водоразделах. Водообильность горизонта не везде одинакова, дебиты скважин колеблются от 0,08-1,0 до 3 л/сек, родников до 2-3 (иногда до 10 л/сек - родниковый колодец в г.Духовщине). Горизонт используется в основном для сельскохозяйственного водоснабжения.

По данным, представленным муниципальным образованием, водопровод г. Духовщины изношен на 100% и требует полного капитального ремонта. Состояние сетей водопровода и канализации, водозаборных и очистных сооружений, системы в целом, находится в неудовлетворительном состоянии.

Промышленные предприятия имеют артезианские скважины автономные или соединенные с коммунальным водопроводом. Артскважина на территории кирпичного завода  не имеет зон строгого режима и подлежит тампонажу.

Согласно заключению СЭС качество воды отвечает предъявляемым требованиям. Все существующие городские скважины оборудованы измерительной аппаратурой, имеют ограждения строгого режима. Скважины и павильоны находятся в удовлетворительном состоянии.

Население города также пользуется водоразборными колонками. Сети водопровода имеют случаи порывов.

Схема водоснабжения

Водопроводная сеть проектируется по кольцевой схеме. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на сети. Водозаборные сооружения нецентрализованного и централизованного водоснабжения г. Духовщины представлены в следующей таблице.

Организацией, эксплуатирующей инженерные сооружения системы централизованного водоснабжения Духовщинского городского поселения, является МУП «Управление коммунального хозяйства» (договор № 1 от 01.10.2006 г.).

Таблица 2

Сводная таблица объектов водозабора Духовщинского городского поселения

| Численность жителей населенного пункта (чел.) | 4267 |
| --- | --- |
| Общее количество жилых домов и зданий социальной сферы, расположенных на территории населенного пункта (ед.) | 318 |
| Площадь населенного пункта (га) | 1094 |
| Удаленность населенного пункта от административного центра (км) | - |
| Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения (муниципальные шахтные колодцы) |
| Количество шахтных колодцев (ед.) | 4 |
| Количество домов попадающих в радиус действия шахтного колодца (ед.) | 15 |
| Количество жителей проживающих в радиусе действия шахтного колодца (чел.) | 27 |
| Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды нецентрализованного водоснабжения – муниципальных шахтных колодцев (превышающих содержание в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02) |
| Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения (муниципальные трубчатые колодцы - скважины) |
| Количество трубчатых колодцев - скважин (ед.) | - |
| Количество домов попадающих в радиус действия трубчатых колодцев - скважин (ед.) | - |
| Количество жителей проживающих в радиусе действия трубчатых колодцев - скважин (чел.) | - |
| Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды нецентрализованного водоснабжения – муниципальных трубчатых колодцев-скважин (превышающих содержание в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02) |
| Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения (частные шахтные колодцы) |
| Количество шахтных колодцев (ед.) | - |
| Количество домов попадающих в радиус действия шахтного колодца (ед.) | - |
| Количество жителей проживающих в радиусе действия шахтного колодца (чел.) | - |
| Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды нецентрализованного водоснабжения – частных шахтных колодцев (превышающих содержание в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02) |
| Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения (частные трубчатые колодцы - скважины) |
| Количество трубчатых колодцев - скважин (ед.) | - |
| Количество домов попадающих в радиус действия трубчатых колодцев - скважин (ед.) | - |
| Количество жителей проживающих в радиусе действия трубчатых колодцев - скважин (чел.) | - |
| Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды нецентрализованного водоснабжения – частных трубчатых колодцев-скважин (превышающих содержание в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02) |
| Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения (выклинивающиеся родники, ключи) |
| Количество родников, ключей (ед.) | - |
| Количество домов попадающих в радиус действия ключей, родников (ед.) | - |
| Количество жителей проживающих в радиусе действия родников, ключей (чел.) | - |
| Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды нецентрализованного водоснабжения выклинивающихся родников, ключей (превышающих содержание в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02) |
| Водозаборные сооружения централизованного водоснабжения (насосные станции первого подъема-скважины находящиеся в муниципальной собственности) |
| Количество насосных станций первого подъема – скважин (ед.) | 3 |
| Количество жилых домов, в которые осуществляется подача забираемой воды насосными станциями первого подъема (ед.) | 284 |
| Количество жителей получающих воду, забираемую насосными станциями первого подъема – скважинами (чел.) | 4240 |
| Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды подаваемой объектами централизованного водоснабжения – насосными станциями первого подъема (превышающих содержание в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01) |
| Водозаборные сооружения централизованного водоснабжения (насосные станции первого подъема-скважины находящиеся в собственности предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих отпуск питьевой воды потребителям) |
| Количество насосных станций первого подъема – скважин (ед.) |  |
| Количество жилых домов, в которые осуществляется подача забираемой воды насосными станциями первого подъема (ед.) |  |
| Количество жителей получающих воду, забираемую насосными станциями первого подъема – скважинами (чел.) |  |
| Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды подаваемой объектами централизованного водоснабжения – насосными станциями первого подъема (превышающих содержание в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01) |

Характеристика скважин и их паспорта представлены в таблице № 3.

Таблица 3

Паспорт водозабора МУП «Управление коммунального хозяйства»

г. Духовщина

| № | Код скважины | Год бурения | Глубина, м | Эксплуатируемый горизонт | Статич. уровень при бурении, м | Статич. уровень, м год замера | Марка насоса Глубина погружения, м | Конструкция скважины по паспорту | Химический состав подземных вод по паспорту, мг/дм3 | Химический состав фактический | Результаты откачек, м3/час | Фактический водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45516 66200185 | 1977 | 110 | D3 pl-hv | 18 | 20 2002 | ЭЦВ 8-25-100 60 | 377 мм (0-30 м) 273 мм (0-91 м) фильтр 219*168 мм (90-110 м) | Fe -0,3 общ. жест – 6,7 сух.ост - 315 Cl -6,6 коли-индекс - 3 | Fe -0,1 общ. жест – 5,7 сух.ост - 312 Cl -10 коли-индекс - 3 | 1,1 | 802 |
| 2 | 45915 66200186 | 1979 | 117 |  | 15 | 18 2002 | ЭЦВ 8-25-100 60 | 377 мм (0-38 м) 273 мм (0,5-84 м) | Fe -0,3 общ. жест – 6,3 сух.ост - 280 Cl -7,0 коли-индекс - 3 | Fe -0,28 общ. жест – 5,0 сух.ост - 251 Cl -10 коли-индекс - 3 | 20 |  |
| 3 | 45520 66200184 | 1977 | 110 |  | 17 | 19 2002 | ЭЦВ 8-25-100 50 | 377 мм (0-36 м) 273 мм (0-76 м) фильтр 219*168 мм (74-110 м) | Fe -0,2 общ. жест – 6,2 сух.ост - 305 Cl -4,7 коли-индекс - 3 | Fe - общ. жест – сух.ост - Cl - коли-индекс - | 4,3 |  |

Система водоводов Духовщинского городского поселения с перечнем необходимых мероприятий по модернизации представлена в таблице № 4.

Таблица 4

Водоводы Духовщинского городского поселения

| № | Расположение водовода | Протяженность, км | Диаметр, мм | Водопроводный колодец шт. | Водоразборная колонка шт. | Пожарный гидрант шт. | Задвижки шт. | Вентили шт. | Год постройки | Степень износа на 01.01.09 год, % | Собственник, балансодержатель и эксплуатирующая организация инженерных систем водоснабжения | Необходимость модернизации водоводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сталь | чугун | п/этилен | а/ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Смоленская |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 124 | 16 | 9 | 1 | 9 | - | 1967 | 70 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена а/ц труб |
| 2 | ул. Луначарского |  | 2,5 |  |  | 2,5 | 124 | 10 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1967 | 70 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена труб |
| 3 | ул. К.Либкнехта |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 124 | 10 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1989 | 40 |  |  |
| 4 | ул. Бугаева |  | 2,5 |  |  | 2,5 | 166 | 11 | 7 | 4 | 8 | - | 1967 | 70 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена запорной арматуры, ремонт колодцев |
| 5 | ул. К.Маркса | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 13 | 8 | 1986 | 40 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт колодцев |
| 6 | ул. Яковенко | - | 1 | - | - | 1 | 118 | 8 | 5 | - | 9 | - | 1967 | 70 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена запорной арматуры |
| 7 | ул. М.Горького | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 10 | 9 | 30 | 1990 | 30 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт колодцев, установка запорного вентиля |
| 8 | ул. Смирнова | - | 2 | - | - | 2 | 120 | 7 | 6 | 2 | 10 | - | 1986 | 40 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт колодцев, запорной арматуры |
| 9 | ул. Исаковского | - | - | - | - | 2,5 | - | 8 | 5 | - | 7 | 5 | 1967 | 70 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт запорной арматуры |
| 10 | ул. Москалева | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 1967 | 70 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт водоразборной колонки |
| 11 | ул. Козлова | - | 0,7 | 0,1 | - | 0,8 | - | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1989 | 40 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Ремонт водоразборной колонки |
| 12 | ул. Цуранова | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1989 | 40 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена стальных труб |
| 13 | пер. Тихонова | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 100 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1989 | 40 | Духовщинское городское поселение МУП «УКХ» | Замена стальных труб |

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения

В настоящее время единой системы канализации не существует. Население пользуется в основном надворными уборными. Канализацией оборудованы школа, больница и ряд жилых и общественных зданий.

Сточные воды от больницы перекачиваются канализационной насосной станцией на очистные сооружения биологической очистки. Основное установленное оборудование: воздуходувка, комплексные компактные установки, биологические пруды, применяются биологические методы очистки. Собственник инженерных сооружений систем водоотведения - Духовщинское городское поселение.

Реконструкция очистных сооружений проводилась в 2005 году, мощность очистных сооружений - 600 м3/ сутки. Территория вокруг очистных сооружений в восточной части находится в удовлетворительном состоянии.

Однако очистные сооружения не охватывают полностью очистку сточных вод в городе, в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод в водных объектах наблюдается увеличение концентраций ряда загрязняющих веществ (различных форм азота, хлоридов, фосфатов, БПК, взвешенных веществ).

Для уменьшения стоков от промышленных предприятий необходимо повторное использование отработанной воды. Для приема производственных сточных вод в бытовую канализацию необходимо предусмотреть локальную очистку на каждом предприятии.

Схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа местности, планировочных решений, использованы существующие станции перекачки, напорные и самотечные коллекторы.

Характеристика канализационных сетей по Духовщинскому городскому поселению представлена в следующей таблице.

Таблица 5

Канализационные сети

| № п/п | Наименование и расположение сетей водоотведения | Общая протяженность, км | Диаметр, мм | Канализационные колодцы, шт. | Самотечная, напорная канализация | Собственник инженерных сооружений систем водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб | Итого |  |  |  |  |
|  |  | ж/б | чугун | керамика | а/ц | сталь | п/эт |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Луначарского | - | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | 150 | 5 | самотечная | Духовщинское городское поселение |
| 2 | ул. Смоленская | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 200 | 4 | самотечная | Духовщинское городское поселение |
| 3 | ул. К.Либкнехта | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 200 | 9 | самотечная | Духовщинское городское поселение |
| 4 | ул. Смирнова | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 200 | 5 | самотечная | Духовщинское городское поселение |
| 5 | ул. М.Горького | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 200 | 15 | самотечная | Духовщинское городское поселение |
| 6 | ул. Бугаева | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | 6 | самотечная | Духовщинское городское поселение |
| 7 | ул. Советская | - | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | 6 | самотечная | Духовщинское городское поселение |
| 8 | ул. К.Маркса | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | 4 | самотечная | Духовщинское городское поселение |

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения

В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (3 скважин), обслуживаемых МУП «Управление коммунального хозяйства».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «УКХ» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 6

Производственная программа МУП «Управление коммунального хозяйства» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | м3 | 133207 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 427 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 132780 |
| 5 | Объем потерь | м3 | 12100 |
| 6 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 380 |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 120300 |
| 8.1 | населению | м3 | 99300 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | м3 | 11500 |
| 8.3 | прочим потребителям | м3 | 9500 |

рис. 2 Подача и реализация воды МУП «УКХ»

рис. 3 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 12100 куб.м. или 9,1%, потребление воды на собственные нужды – 427 куб.м. или 0,32%, потребление воды на нужды предприятия – 380 куб.м. или 0,29%. Основным потребителем воды является население – 82,54%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 9,56%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «УКХ» представлены в следующей таблице.

Таблица 7

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Управление коммунального хозяйства» на услуги по водоснабжению на 2013 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 829,45 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 983,0 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 297,85 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 33,83 |
| 5 | Аренда | тыс. руб. | 32,44 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 250,0 |
| 7 | Материалы | тыс. руб. | 137,59 |
| 8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 68,06 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 75,5 |
| 10 | Расходы на проведение АВР | тыс. руб. | 67,52 |
| 11 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 500,57 |
| 12 | Налоги | тыс. руб. | 139,47 |
| 13 | Плата за загрязнения | тыс. руб. | 0 |
| 14 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 177,4 |
| 15 | Себестоимость | тыс. руб. | 3592,68 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | 528,8 |
| 17 | Объем финансовых потребностей – всего | тыс. руб. | 4121,48 |
| 18 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 120,68 |

рис. 4 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном городском поселении являются:

- Оплата труда – 27,36%.

- Электроэнергия – 23,09 %, общие эксплуатационные расходы- 13,93%, страховые взносы – 8,29%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «УКХ» на 2013 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 33,17 33,17 | 35,14 35,14 |

Объемы коммунальных услуг на 2013 год по МУП «УКХ»

1. Предприятия

| Абонент | № договора | Вода, м3/год |
| --- | --- | --- |
| ИП Емельченков | 92 | 48 |
| Почтамп | 26 | 90,4 |
| ЦРБ | 61 | 3000 |
| ИП Власов | 63 | 17,5 |
| Райпо | 84 | 650 |
| Ростелеком | 80 | 261,6 |
| МО МВД | 29 | 202,1 |
| Приставы | 77 | 60 |
| Школа-интернат №2 | 53 | 3000 |
| ИП Ефимов | 37 | 8,8 |
| ИП Фролов | 11 | 22 |
| ИП Зарукин | 25 | 17,6 |
| Управление судебного пристава | 2/12 | 60 |
| ОАО «Фармация» | 73 | 26,4 |
| Техникум | 10 | 236,4 |
| Администрация района | 17 | 209,3 |
| Библиотека | 38 | 124,8 |
| МБУК РДК | 69 | 120 |
| Музыкальная школа | 74 | 72 |
| Музей | 99 | 71,1 |
| Редакция | 59 | 18 |
| ООО Смолемос | 85 | 24 |
| ОАО Славянка | 58 | 53,6 |
| ООО Блок | 44 | 257,6 |
| ИП Петрищенков | 4 | 24 |
| ИП Радюк | 101 | 48 |
| Пенсионный фонд | 51 | 96 |
| Отдел АПК | 13 | 66,2 |
| Центр занятости | 37 | 84 |
| Райсовет | 39 | 8,9 |
| Отдел УФК | 87 | 120 |
| Детский сад | 97 | 1080 |
| Средняя школа | 15 | 1380 |
| Сбербанк | 35 | 144 |
| Энергосбыт | 96 | 36 |
| АТП | 60 | 300 |
| ДРСУ | 32 | 420 |
| ОАО МРСК-Центр | 34 | 420 |
| ОАО Смоленскоблгаз | 65 | 36 |
| Леспроминвест | 72 | 65 |
| Финансовое управление | 1 | 65,5 |
| ФГУ Россельхозцентр | 6 | 3 |
| ЦСО населения | 36 | 360 |
| Департамент соц.защиты | 42 | 9 |
| Роспотребнадзор | 67 | 14,9 |
| ИП Бурганцова | 39 | 4,4 |
| ИП Ильина | 110 | 40 |
| ИП Антонова | 49 | 4,4 |
| ИП Цуранов | 92 | 4,4 |
| СРТЭ | 60 | 4120 |
| Комитет образования | 16 | 204,3 |
| Ветстанция | 76 | 90 |
| МЦ Резерв | 7 | 60 |
| М/о Городское поселение | 71 | 54 |
| МП Козлова | 90 | 4,4 |
| ИП Сидоренкова | 48 | 4,4 |
| Духовщинаагротехсервис | 8 | 107,9 |
| ООО РГС-Центр | 40 | 6 |
| Мировые судьи | 24 | 15 |
| ООО Азимут | 45 | 120 |
| ООО Строим-дом | 102 | 240 |
| ИП Голяцкая | 104 | 8,8 |
| Итого по договорам м3 |  | 18519,7 |
| Факт 2011 года м3 |  | 20326,7 |

2. Население

а) Водоснабжение – 99300 м3

По водосчетчикам 15,6 т.куб.м.

1300 м3/мес*12=15,6 тыс. куб.м.

По нормативам – 83,7 тыс. куб.м.

800 чел * 150 л * 30,4 *12 = 43776 куб.м.

2700 чел * 25 л *30,4 *12 = 24624 куб.м.

106 чел * 190 л *30,4 *12=7347 куб.м.

Другие – 7953 куб.м.

3. Технологические нужды

а)Собственная база – 807 куб.м.

2 легковые машины * 230 л *105 дн/1000=48,3 куб.м

17 грузовых машин*400 л*105дн/1000=714 куб.м.

15 человек * 12л*249/100=44,8 куб.м.

б) Отопление собственных модулей – 0,4 тыс. куб.м.

1898Гкал*0,2 куб.м/Гкал=379,6 куб.м.

4. Баня

а) На помывки – 2,0 тыс. куб.м

11000 пом*0,18 куб.м.=1980 куб.м

б) Санитарное обслуживание помещения – 0,1 тыс. куб.м

5 куб.м * 12 мес. = 60 куб.м.

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

|  | Таблица 8 |
| --- | --- |
|  | Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды |
|  | Расчетная формула Эа=0.00272 * Н * V /(hн * hд), кВт.ч/м3 |
|  | Номер скважины | Марка насоса | напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Планируемый объем добычи артезианской воды V, м3 | Расчет эл. энергии на планируемый перид тыс. кВт.ч. |
| 1 | Скважина 1 | ЭЦВ 8-25-150 | 87,0 |  | 0,58 | 0,83 | 44,4 | 21,826 |
| 2 | Скважина 2 | ЭЦВ 8-25-150 | 87,0 |  | 0,58 | 0,83 | 44,4 | 21,826 |
| 3 | Скважина 3 | ЭЦВ 8-25-150 | 87,0 |  | 0,58 | 0,83 | 44,4 | 21,826 |
|  | всего |  |  |  |  |  | 133,200 | 65,477 |
|  | Высота подъема принята по данным предприятия = глубине погружения насоса |
|  | Объем добычи воды принят в соответствии с расчетом представленным предприятием. |

| Расход электрической энергии на транспортировку воды |
| --- |
| Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Расчет эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. |
| 1 | ЧРП 3 скв | 0,3 | 1 | 1 | 8760 |  | 2,63 |
| 2 | КИПиА 3 скв | 0,2 | 1 | 1 | 8760 |  | 1,75 |
|  | Насосы подпитки 5 эт домов | 2,2 | 0,86 | 3 | 540 |  | 4,14 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 8,52 |

| Расчет расхода электроэнергии на отопление (водоснабжение) |  |
| --- | --- |
| Расчетная формула: Qопер=η * qo * Vн * (tвн - tноср) * Zo*10-6 /0,86, кВт.ч |  |
| для промышленных зданий | η = 1 |  |  |  |  |  | Таблица 10 |
| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | Скважина №1 | 1,05 | 10 | 29 | 5160 | 1,98 |  | 2,30 |
| 2 | Скважина №2 | 1,05 | 10 | 29 | 5160 | 1,98 |  | 2,30 |
| 3 | Скважина №3 | 1,05 | 10 | 29 | 5160 | 1,98 |  | 2,30 |
| Итого | 5,94 | 0 | 6,91 |
|  | Примечание: в расчете приняты следующие значения: согласно таблице удельных отопительных характеристик для насосных станций объемом до 500 м3, удельная отопительная характеристика qo=1,05 ккал(м3*час*оС), tвн = 10 оС, tноср = -2,6 оС (для Смоленска), tноср = -3,0 оС (для Вязьмы), количество часов работы отопления 215 дней*24 час=5160 час. |  |

| Расход электроэнергии на освещение (водоснабжение) |
| --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |
| Таблица 11 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | Скважина №1 | 0,2 | 1 | 1 | 1095 |  | 0,22 |
| 2 | Скважина №2 | 0,2 | 1 | 1 | 1095 |  | 0,22 |
| 3 | Скважина №3 | 0,2 | 1 | 1 | 1095 |  | 0,22 |
| Итого |  | 0,657 |

| Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению |
| --- |
|  | Таблица 11 |
| Наименование | На период регулирования, тыс. кВт*ч/год |
| Подъем, тыс. кВтч/год | 65,477 |
| Вспомогательное оборудование кВтч/год |  |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 8,524 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 0,657 |
| Отопление, тыс. кВтч/год | 6,907 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 81,565 |

Из выше приведенных данных видно, что все скважины загружены одинаковы, потребление электрической энергии на подъем воды одинаковый.

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения

В настоящее время единой системы канализации не существует. Население пользуется в основном надворными уборными. Канализацией оборудованы школа, больница и ряд жилых и общественных зданий.

Сточные воды от больницы перекачиваются канализационной насосной станцией на очистные сооружения биологической очистки.

Реконструкция очистных сооружений проводилась в 2005 году, мощность очистных сооружений - 600 м3/ сутки. Территория вокруг очистных сооружений в восточной части находится в удовлетворительном состоянии.

Однако очистные сооружения не охватывают полностью очистку сточных вод в городе, в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод в водных объектах наблюдается увеличение концентраций ряда загрязняющих веществ (различных форм азота, хлоридов, фосфатов, БПК, взвешенных веществ).

Обслуживание системой водоотведения городского поселения осуществляет МУП «УКХ».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «УКХ» на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица 12

Производственная программа МУП «Управление коммунального хозяйства» на 2013 г. на услуги по водоотведению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | м3 | 71800 |
| 2 | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | м3 |  |
| 3 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | м3 | 71800 |
| 4 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 71800 |
| 4.1 | населению | м3 | 55800 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | м3 | 9700 |
| 4.3 | прочим потребителям | м3 | 6300 |

рис. 5 Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 77%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 14%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «УКХ» представлены в следующей таблице.

Таблица 13

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Управление коммунального хозяйства» на услуги по водоотведению на 2013 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 517,95 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1080,93 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 327,52 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 426,9 |
| 5 | Аренда | тыс. руб. | 52,9 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 379,93 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 123,9 |
| 8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 205,82 |
| 9 | Материалы | тыс. руб. | 27,7 |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 723,47 |
| 11 | Расходы на АВР | тыс. руб. | 21,0 |
| 12 | Налоги | тыс. руб. | 128,95 |
| 13 | Плата за загрязнение | тыс. руб. | 1,85 |
| 14 | Себестоимость | тыс. руб. | 4018,82 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 167,0 |
| 16 | Объем финансовых потребностей – всего | тыс. руб. | 4185,82 |
| 17 | Объем пропущенных сточных вод | тыс. куб.м | 71,8 |

рис. 6 Распределение затрат в системе водоотведения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 27%.

- Общие эксплуатационные расходы – 18%, электроэнергия – 13%, амортизация – 11%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для МУП «УКХ» на 2013 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |
| Услуги по водоотведению - население - прочие потребители | 57,63 57,63 | 58,97 58,97 |

Объемы коммунальных услуг на 2013 год по МУП «УКХ»

1. Предприятия

| Абонент | № договора | Стоки |
| --- | --- | --- |
| ИП Емельченков | 92 |  |
| Почтамп | 26 | 90,4 |
| ЦРБ | 61 | 3600 |
| ИП Власов | 63 | 17,5 |
| Райпо | 84 | 500 |
| Ростелеком | 80 | 237,4 |
| МО МВД | 29 | 69,6 |
| Приставы | 77 | 35,8 |
| Школа-интернат №2 | 53 | 3800 |
| ИП Фролов | 11 | 22 |
| Техникум | 10 | 236,4 |
| Администрация района | 17 | 136,8 |
| МБУК РДК | 69 | 120 |
| ООО Смолемос | 85 | 24 |
| ИП Петрищенков | 4 | 24 |
| ИП Радюк | 101 | 35 |
| Пенсионный фонд | 51 | 96 |
| Отдел АПК | 13 | 17,9 |
| Центр занятости | 37 | 84 |
| Райсовет | 39 | 8,9 |
| Отдел УФК | 87 | 120 |
| Детский сад | 97 | 1080 |
| Средняя школа | 15 | 1380 |
| Сбербанк | 35 | 144 |
| Энергосбыт | 96 | 36 |
| ОАО МРСК-Центр | 34 | 420 |
| ЦСО населения | 36 | 360 |
| Департамент соц.защиты | 42 | 9 |
| ИП Ильина | 110 | 40 |
| СРТЭ | 60 | 920 |
| Комитет образования | 16 | 180,1 |
| Ветстанция | 76 | 60 |
| МЦ Резерв | 7 | 18 |
| МП Козлова | 90 | 4,4 |
| ИП Сидоренкова | 48 | 4,4 |
| ИП Голяцкая | 104 | 8,8 |
| Итого по договорам м3 |  | 13940,5 |
| Прочие потребители (баня, собственные нужды) |  | 2059,5 |
| Факт 2011 года м3 |  | 16952,5 |

2. Население

а) Водоотведение – 55,8 тыс. куб.м.

От жилья с водосчетчиками – 8,0 тыс. куб.м.

667 куб.м./мес*12 = 8004 куб.м.

По нормативам – 47,8 тыс. куб.м

800 чел * 140 л * 30,4*12=40858 куб.м.

106 чел * 180 л * 30,4*12=6960 куб.м.

Таблица 14

Фактические данные работы канализационных сооружений за 2011 год

| Показатели | Единица измерения | Фактически на конец года |
| --- | --- | --- |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей | ед. | 1 |
| Число КНС | ед. | 2 |
| Установочная мощность КНС | тыс. м3/сут | 7,2 |
| Установочная пропускная способность ОС | тыс. м3/сут | 0,6 |
| в том числе сооружений механической очистки сооружений биологической очистки | тыс. м3/сут | 0,6 |
| Мощность сооружений на обработке осадков | тыс. м3/сут | 0,1 |
| Площадь иловых площадок | тыс. м2 | 0,2 |
| Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 1,2 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 0,6 |
| уличной канализационной сети | км | 8,4 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 6,1 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 1,2 |
| в том числе нуждающейся в замене | км | - |
| Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 70,7 |
| в том числе население бюджетные промышленных предприятий от прочих организаций от других канализационных сетей | тыс. м3 | 51,8 16,9 2,0 |
| Пропущено сточных вод через ОС | тыс. м3 | 70,7 |
| в том числе на полную биологическую очистку | тыс. м3 | 70,7 |
| из нее нормативно очищенной недостаточно очищенной | тыс. м3 | 70,7 |
| Передано сточных вод другим канализациям | тыс. м3 | 0 |
| Количество утилизированного осадка | т | 9,3 |
| Число аварий | ед. | 10 |
| из них на канализационных сетях | ед. | 7 |
| Среднегодовая численность | чел | 14 |

Основные характеристики работы КНС и ОС приведены в следующих таблицах.

| Расход электрической энергии на транспортировку стоков |
| --- |
|  |  | Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |  |  |
| Таблица 15 |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
|  | СМ 100-65-250/4 |  | 7,5 | 0,62 | 0,8 | 720 |  | 6,968 |
| 1 | СМ 100-65-250/4 |  | 7,5 | 0,62 | 0,8 | 720 |  | 6,968 |
| Итого: | 0,000 | 6,968 |

| Расчет расхода электроэнергии на отопление |  |
| --- | --- |
|  |  | Расчетная формула: Qопер=η * qo * Vн * (tвн - tноср) * Zo*10-6 /0,86, кВт.ч |  |  |
|  | Таблица 16 |
| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
|  | КНС | 1,05 | 10 | 48 | 5160 |  |  | 3,81 |
| Итого | 0,00 | 0 | 3,81 |
| Примечание: в расчете приняты следующие значения: согласно таблице удельных отопительных характеристик для насосных станций объемом до 500 м3, удельная отопительная характеристика qo=1,05 ккал(м3*час*оС), tвн = 10 оС, tноср = -2,6 оС (для Смоленска), tноср = -3,0 оС (для Вязьмы), количество часов работы отопления 215 дней*24 час=5160 час. |

| Расход электроэнергии на освещение |  |
| --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 17 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | КНС 1-2 | 0,1 | 10 | 1 | 4380 |  | 4,38 |
| 2 | Очистные сооружения | 0,1 | 10 | 1 | 4380 |  | 4,38 |
| Итого |  | 8,76 |

| Расход электроэнергии на работу вспомогательного оборудования |  |
| --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 18 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | Газодувка 23 ВФ 10/1,5 -СМ2У3 | 11 | 0,95 | 8000 |  | 83,60 |
| Итого |  | 83,60 |

| Таблица 19 Расход электрической энергии на отведение стоков |
| --- |
|  | На период регулирования, тыс. кВт*ч/год |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 6,97 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 8,76 |
| Вспомогат. оборудование тыс. кВтч/год | 83,60 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 3,81 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 103,14 |

Расчет количества отвода сточной жидкости по МУП УКХ г. Духовщина

Таблица 20

| Место расположения | № перекачки | Марки насосов | Мощность двигателя, кВт | Расход электроэнергии, кВтч | Время работы насоса, ч | Производительность, м3/час | Пропущено сточных вод за 9 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по паспорту, м3/час | по расчету согласно акта, м3/час |  |
| ул. Луначарского | 2 | СМ-100-65-250/4 | 7,5 | 2783 | 371 | 50 | 40 | 14822 |
| ул. М.Горького | 1 | СМ-100-65-250/4 | 7,5 | 10688 | 1425 | 50 | 40 | 56980 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 71802 |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с генеральным планом поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения городского поселения

Первоочередные мероприятия:

- Замена металлических водопроводных труб на полиэтиленовые ул. Смоленская, Коммунистическая, К.Либкнехта

- Составление проекта ЗСО артезианской скважины

- Ограждение территории первого пояса ЗСО артезианских скважин №2,3

- Приобретение и установка глубинных насосов на скважинах

- Перепрограммирование преобразователя частоты

На расчётный период (до 2028 г.):

1. Мероприятия по модернизации водоводов в Духовщинском городском поселении представлены в следующей таблице.

Водоводы

Таблица 21

| № | Расположение водовода | Протяженность, км | Необходимые мероприятия по модернизации водоводов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб | Итого |  |
|  |  | сталь | чугун | п/этилен | а/ц |  |  |
| 1 | ул. Смоленская |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Замена а/ц труб |
| 2 | ул. Луначарского |  | 2,5 |  |  | 2,5 | Замена труб |
| 3 | ул. К.Либкнехта |  | 1,5 |  |  | 1,5 | Замена чугунных труб |
| 4 | ул. Бугаева |  | 2,5 |  |  | 2,5 | Замена запорной арматуры, ремонт колодцев |
| 5 | ул. К.Маркса | - | - | - | - | - | Ремонт колодцев |
| 6 | ул. Яковенко | - | 1 | - | - | 1 | Замена запорной арматуры |
| 7 | ул. М.Горького | - | - | - | - | - | Ремонт колодцев, установка запорного вентиля |
| 8 | ул. Смирнова | - | 2 | - | - | 2 | Ремонт колодцев, запорной арматуры |
| 9 | ул. Исаковского | - | - | - | - | 2,5 | Ремонт запорной арматуры |
| 10 | ул. Москалева | - | 1 | - | - | 1 | Ремонт водоразборной колонки |
| 11 | ул. Козлова | - | 0,7 | 0,1 | - | 0,8 | Ремонт водоразборной колонки |
| 12 | ул. Цуранова | - | 2 | - | - | - | Замена стальных труб |
| 13 | пер. Тихонова | 0,5 | - | - | - | 0,5 | Замена стальных труб |

2. Мероприятия по модернизации артезианских скважин:

- замена устаревшего оборудования на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 22

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально- бытовые нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 1.1. | МУП «УКХ» | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 140700 |  | 140700 | 19400 | 121300 | 800 |  | 800 | 120500 | 11000 | 99000 | 10500 | 50800 | 70200 |
|  | МУП «УКХ» | 2012 год план | вода питьевого качества | 133200 |  | 133200 | 12100 | 121100 | 800 |  | 800 | 120300 | 11500 | 99300 | 9500 | 52300 | 68000 |
|  | МУП «УКХ» | 2013 год (прогноз) | вода питьевого качества | 133207 | 427 | 132780 | 12100 | 120680 | 380 |  | 380 | 120300 | 11500 | 99300 | 9500 |  |  |

рис. 7 Общий баланс подачи и реализации воды за 2011 г.

рис. 8 Общий баланс подачи и реализации воды за 2012 г.

рис. 9 Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2011 г. – 19400 куб.м. (13,79%), в 2012-2013 гг. – 12100 куб.м. (9,08%). Расход воды на нужды предприятия составляют в 2011 г. – 800  куб.м. (0,57%), в 2012 г. – 800 куб.м. (0,6%), 2013 г.- 380 (0,29%). Отпуск воды колеблется не значительно. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2011 г. составило 42 % от общего потребления воды потребителями, в 2012 г. планируется произвести оплату по счетчикам в количестве – 43 %. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Ниже приведены диаграммы о структурном потреблении воды в Духовщинском городском поселении за 2011-2013 гг. Основным потребителем воды является население – 82,4% от общего баланса потребления.

рис. 10 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2011 г.

рис. 11 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2012 г.

рис. 12 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

Ниже проведен прогноз потребление воды в Духовщинском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной расчете показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Объемы коммунальных услуг на 2028 год по МУП «УКХ»

1. Предприятия (принимается, что к 2028 г. не изменится потребление холодной воды предприятиями).

| Абонент | № договора | Вода |
| --- | --- | --- |
| ИП Емельченков | 92 | 48 |
| Почтамп | 26 | 90,4 |
| ЦРБ | 61 | 3000 |
| ИП Власов | 63 | 17,5 |
| Райпо | 84 | 650 |
| Ростелеком | 80 | 261,6 |
| МО МВД | 29 | 202,1 |
| Приставы | 77 | 60 |
| Школа-интернат №2 | 53 | 3000 |
| ИП Ефимов | 37 | 8,8 |
| ИП Фролов | 11 | 22 |
| ИП Зарукин | 25 | 17,6 |
| Управление судебного пристава | 2/12 | 60 |
| ОАО «Фармация» | 73 | 26,4 |
| Техникум | 10 | 236,4 |
| Администрация района | 17 | 209,3 |
| Библиотека | 38 | 124,8 |
| МБУК РДК | 69 | 120 |
| Музыкальная школа | 74 | 72 |
| Музей | 99 | 71,1 |
| Редакция | 59 | 18 |
| ООО Смолемос | 85 | 24 |
| ОАО Славянка | 58 | 53,6 |
| ООО Блок | 44 | 257,6 |
| ИП Петрищенков | 4 | 24 |
| ИП Радюк | 101 | 48 |
| Пенсионный фонд | 51 | 96 |
| Отдел АПК | 13 | 66,2 |
| Центр занятости | 37 | 84 |
| Райсовет | 39 | 8,9 |
| Отдел УФК | 87 | 120 |
| Детский сад | 97 | 1080 |
| Средняя школа | 15 | 1380 |
| Сбербанк | 35 | 144 |
| Энергосбыт | 96 | 36 |
| АТП | 60 | 300 |
| ДРСУ | 32 | 420 |
| ОАО МРСК-Центр | 34 | 420 |
| ОАО Смоленскоблгаз | 65 | 36 |
| Леспроминвест | 72 | 65 |
| Финансовое управление | 1 | 65,5 |
| ФГУ Россельхозцентр | 6 | 3 |
| ЦСО населения | 36 | 360 |
| Департамент соц.защиты | 42 | 9 |
| Роспотребнадзор | 67 | 14,9 |
| ИП Бурганцова | 39 | 4,4 |
| ИП Ильина | 110 | 40 |
| ИП Антонова | 49 | 4,4 |
| ИП Цуранов | 92 | 4,4 |
| СРТЭ | 60 | 4120 |
| Комитет образования | 16 | 204,3 |
| Ветстанция | 76 | 90 |
| МЦ Резерв | 7 | 60 |
| М/о Городское поселение | 71 | 54 |
| МП Козлова | 90 | 4,4 |
| ИП Сидоренкова | 48 | 4,4 |
| Духовщинаагротехсервис | 8 | 107,9 |
| ООО РГС-Центр | 40 | 6 |
| Мировые судьи | 24 | 15 |
| ООО Азимут | 45 | 120 |
| ООО Строим-дом | 102 | 240 |
| ИП Голяцкая | 104 | 8,8 |
| Итого по договорам м3 |  | 18519,7 |
| Факт 2011 года м3 |  | 20326,7 |

2. Население

а)Водоснабжение – 69705 м3

По водосчетчикам 15,6 т.куб.м.

1300 м3/мес*12=15,6 тыс. куб.м.

По нормативам (принимается, что после установки приборов учета потребители будут потреблять холодную воду аналогично с нормативными значениями) – 54,105 тыс. куб.м.

571 чел * 150 л * 30,4 *12 = 31245 куб.м.

1929 чел * 25 л *30,4 *12 = 17592 куб.м.

76 чел * 190 л *30,4 *12=5268 куб.м.

Другие – 7953 куб.м.

3. Технологические нужды – (принимается, что к 2028 г. не изменится потребление холодной воды)

а)Собственная база – 807 куб.м.

2 легковые машины * 230 л *105 дн/1000=48,3 куб.м

17 грузовых машин*400 л*105дн/1000=714 куб.м.

15 человек * 12л*249/100=44,8 куб.м.

б) Отопление собственных модулей – 0,4 тыс. куб.м.

1898Гкал*0,2 куб.м/Гкал=379,6 куб.м.

4. Баня – (принимается, что к 2028 г. не изменится потребление холодной воды)

а) На помывки – 2,0 тыс. куб.м

11000 пом*0,18 куб.м.=1980 куб.м

б)Санитарное обслуживание помещения – 0,1 тыс. куб.м

5 куб.м * 12 мес. = 60 куб.м.

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 23

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально- бытовые нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 1.1. | МУП «УКХ» | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 140700 |  | 140700 | 19400 | 121300 | 800 |  | 800 | 120500 | 11000 | 99000 | 10500 | 50800 | 70200 |
|  | МУП «УКХ» | 2012 год план | вода питьевого качества | 133200 |  | 133200 | 12100 | 121100 | 800 |  | 800 | 120300 | 11500 | 99300 | 9500 | 52300 | 68000 |
|  | МУП «УКХ» | 2013 год (прогноз) | вода питьевого качества | 133207 | 427 | 132780 | 12100 | 120680 | 380 |  | 380 | 120300 | 11500 | 99300 | 9500 |  |  |
|  | МУП «УКХ» | 2028 год (прогноз) | вода питьевого качества | 100620 | 427 | 100193 | 9108 | 91085 | 380 |  | 380 | 90705 | 11500 | 69705 | 9500 | 90705 | 0 |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 24

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. | МУП «УКХ» | 2011 год (факт) | 72000 |  | 72000 | 9100 | 55800 | 7100 |  | 72000 |  |  |  |
|  | МУП «УКХ» | 2012 год план | 71800 |  | 71800 | 9700 | 55800 | 6300 |  | 71800 |  |  |  |
|  | МУП «УКХ» | 2013 год (прогноз) | 71800 |  | 71800 | 9700 | 55800 | 6300 |  | 71800 |  |  |  |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей. Организация не передает сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Все сточные воды поступают в очистные сооружения. В зданиях, строениях и сооружениях отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод.

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Духовщинском городском поселении за 2011-2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения – 77,6% от общего баланса потребления.

рис. 13 Структурный баланс поступления сточных вод за 2011 г.

рис. 14 Структурный баланс поступления сточных вод за 2012-2013 гг.

Ниже проведен прогноз поступления сточных вод в Духовщинском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной расчете показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Объемы коммунальных услуг на 2028 год по МУП «УКХ»

1. Предприятия (принимается, что к 2028 г. не изменится потребление холодной воды предприятиями).

| Абонент | № договора | Стоки |
| --- | --- | --- |
| Почтамп | 26 | 90,4 |
| ЦРБ | 61 | 3600 |
| ИП Власов | 63 | 17,5 |
| Райпо | 84 | 500 |
| Ростелеком | 80 | 237,4 |
| МО МВД | 29 | 69,6 |
| Приставы | 77 | 35,8 |
| Школа-интернат №2 | 53 | 3800 |
| ИП Фролов | 11 | 22 |
| Техникум | 10 | 236,4 |
| Администрация района | 17 | 136,8 |
| МБУК РДК | 69 | 120 |
| ООО Смолемос | 85 | 24 |
| ИП Петрищенков | 4 | 24 |
| ИП Радюк | 101 | 35 |
| Пенсионный фонд | 51 | 96 |
| Отдел АПК | 13 | 17,9 |
| Центр занятости | 37 | 84 |
| Райсовет | 39 | 8,9 |
| Отдел УФК | 87 | 120 |
| Детский сад | 97 | 1080 |
| Средняя школа | 15 | 1380 |
| Сбербанк | 35 | 144 |
| Энергосбыт | 96 | 36 |
| ОАО МРСК-Центр | 34 | 420 |
| ЦСО населения | 36 | 360 |
| Департамент соц.защиты | 42 | 9 |
| ИП Ильина | 110 | 40 |
| СРТЭ | 60 | 920 |
| Комитет образования | 16 | 180,1 |
| Ветстанция | 76 | 60 |
| МЦ Резерв | 7 | 18 |
| МП Козлова | 90 | 4,4 |
| ИП Сидоренкова | 48 | 4,4 |
| ИП Голяцкая | 104 | 8,8 |
| Итого по договорам м3 |  | 13940,5 |
| Прочие потребители (баня, собственные нужды) |  | 2059,5 |
| Факт 2011 года м3 |  | 16952,5 |

2. Население

а) Водоотведение – 42,156 тыс. куб.м.

От жилья с водосчетчиками – 8,0 тыс. куб.м.

667 куб.м./мес*12 = 8004 куб.м.

По нормативам (принимается, что после установки приборов учета потребители будут потреблять холодную воду аналогично с нормативными значениями) – 34,152 тыс. куб.м

571 чел * 140 л * 30,4*12=29162 куб.м.

76 чел * 180 л * 30,4*12=4990 куб.м.

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 25

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. | МУП «УКХ» | 2011 год (факт) | 72000 |  | 72000 | 9100 | 55800 | 7100 |  | 72000 |  |  |  |
|  | МУП «УКХ» | 2012 год план | 71800 |  | 71800 | 9700 | 55800 | 6300 |  | 71800 |  |  |  |
|  | МУП «УКХ» | 2013 год (прогноз) | 71800 |  | 71800 | 9700 | 55800 | 6300 |  | 71800 |  |  |  |
|  | МУП «УКХ» | 2028 год (прогноз) | 58156 |  | 58156 | 9700 | 42156 | 6300 |  | 58156 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения.

Первоочередные мероприятия:

- Замена металлических водопроводных труб на полиэтиленовые ул. Смоленская, Коммунистическая, К.Либкнехта

- Составление проекта ЗСО артезианской скважины

- Ограждение территории первого пояса ЗСО артезианских скважин №2,3

- Приобретение и установка глубинных насосов на скважинах

- Перепрограммирование преобразователя частоты

На расчётный период:

1. Мероприятия по модернизации водоводов в Духовщинском городском поселении представлены в следующей таблице.

Таблица 26

Водоводы

| № | Расположение водовода | Протяженность, км | Необходимые мероприятия по модернизации водоводов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб | Итого |  |
|  |  | сталь | чугун | п/этилен | а/ц |  |  |
| 1 | ул. Смоленская |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Замена а/ц труб |
| 2 | ул. Луначарского |  | 2,5 |  |  | 2,5 | Замена труб |
| 3 | ул. К.Либкнехта |  | 1,5 |  |  | 1,5 | Замена чугунных труб |
| 4 | ул. Бугаева |  | 2,5 |  |  | 2,5 | Замена запорной арматуры, ремонт колодцев |
| 5 | ул. К.Маркса | - | - | - | - | - | Ремонт колодцев |
| 6 | ул. Яковенко | - | 1 | - | - | 1 | Замена запорной арматуры |
| 7 | ул. М.Горького | - | - | - | - | - | Ремонт колодцев, установка запорного вентиля |
| 8 | ул. Смирнова | - | 2 | - | - | 2 | Ремонт колодцев, запорной арматуры |
| 9 | ул. Исаковского | - | - | - | - | 2,5 | Ремонт запорной арматуры |
| 10 | ул. Москалева | - | 1 | - | - | 1 | Ремонт водоразборной колонки |
| 11 | ул. Козлова | - | 0,7 | 0,1 | - | 0,8 | Ремонт водоразборной колонки |
| 12 | ул. Цуранова | - | 2 | - | - | - | Замена стальных труб |
| 13 | пер. Тихонова | 0,5 | - | - | - | 0,5 | Замена стальных труб |

2. Мероприятия по модернизации артезианских скважин:

- замена устаревшего оборудования на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом – 3 скважины.

Преимущества внедрения станции управления насосами:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

1. Ремонт фекальных насосов и двигателей на станции перекачки

2. Ремонт смотровых колодцев

3. Очистка и промывка линий самотечной канализации

4. Очистка иловых площадок в отстойниках ОС

5. Очистка биопрудов ОС

6. Замена запорной арматуры на станциях перекачки

7. Приобретение газового клапана и автоматики для ОС

8. Капремонт воздуходувки ОС

9. Устройство системы оповещения на ОС

Мероприятия на расчетный срок:

1. В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, и существует необходимость создания единой системы канализации жилых и общественных зданий. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей и строительство новых канализационных сетей по  ул. Исаковского,  ул. Квашнина,  часть  ул. Смоленская включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство 9,4 км сетей.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Духовщинского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

В настоящее время единой системы канализации не существует. Население пользуется в основном надворными уборными. Канализацией оборудованы только школа, больница и ряд жилых и общественных зданий. Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию канализационных сетей и строительство новых канализационных сетей по  ул. Исаковского,  ул. Квашнина,  часть  ул. Смоленская. Данное мероприятие позволить увеличить количество сточных вод прошедших очистные сооружения и тем самым уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения.

Таблица 27

Первоочередные мероприятия:

| № | Наименование показателей | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена металлических водопроводных труб на полиэтиленовые ул. Смоленская, Коммунистическая, К.Либкнехта | 1 | 52,2 |
| 2 | Составление проекта ЗСО артезианской скважины | 1 | 54,8 |
| 3 | Ограждение территории первого пояса ЗСО артезианских скважин №2,3 | 1 | 311,0 |
| 4 | Приобретение и установка глубинных насосов на скважинах | 1 | 30,0 |
| 5 | Перепрограммирование преобразователя частоты | 1 | 60,0 |
| 6 | Итого |  | 508,0 |

На расчётный период:

1. Мероприятия по модернизации водоводов в Духовщинском городском поселении. Ориентировочная протяженность труб требующей реконструкции составляет – 16,3 км, а также требуется произвести замену запорной арматуры, ремонт колодцев, ремонт водозаборной колонки. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 22412 тыс. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

2. Мероприятия по модернизации артезианских скважин:

- замена устаревшего оборудования на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом – 3 скважины.

Стоимость основного оборудования

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения замены оборудования на одной скважине – 83,5 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Таблица 28

Первоочередные мероприятия:

| № | Наименование показателей | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт фекальных насосов и двигателей на станции перекачки | 1 | 45,0 |
| 2 | Ремонт смотровых колодцев | 1 | 20,0 |
| 3 | Очистка и промывка линий самотечной канализации | 1 | 51,6 |
| 4 | Очистка иловых площадок в отстойниках ОС | 1 | 55,5 |
| 5 | Очистка биопрудов ОС | 1 | 47,1 |
| 6 | Замена запорной арматуры на станциях перекачки | 1 | 16,0 |
| 7 | Приобретение газового клапана и автоматики для ОС | 1 | 6,0 |
| 8 | Капремонт воздуходувки ОС | 1 | 50,0 |
| 9 | Устройство системы оповещения на ОС | 1 | 50,0 |
| 10 | Итого |  | 341,2 |

Мероприятия на расчетный срок:

1. В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, и существует необходимость создания единой системы канализации жилых и общественных зданий. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей и строительство новых канализационных сетей по  ул. Исаковского,  ул. Квашнина,  часть  ул. Смоленская включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство 9,4 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 14570 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Духовщинского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения в городском поселении отсутствуют.